Утверждаю

Директор ООО "Север"

____________ Антонова Л.М.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

дворовой территории  многоквартирного дома, расположенного по адресу:

# г. Великий Новгород,  ул. Щусева д.2 корпус 2

1. Наименование работ: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и проект.

3. Условия выполнения работ:

Рекомендовано применять ручной и механический труд. Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отдельной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, и т.д. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированных СниП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Исключительно с письменного согласия Заказчика привлекать других лиц (субподрядчиков) на осуществление видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий по данному договору

4.Требования по выполнению сопутствующих работ:

4.1 Установка информационных табличек;

4.2 Выставлять временные ограждения в местах производства работ (где это     требуется положениями по технике безопасности);

4.3  Своевременно вывозить мусор с мест производства работ;

4.4 Обеспечить силами Подрядчика перемещение транспортных средств,      мешающих проведению работ.

5.Требования к техническим характеристикам работ и материалов:

Работы выполнять согласно требованиям норм:

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СНиП 2.07.01 – 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 13 июля 2015 г.)

- СНиП III -10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»

- Указ Президента России «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» №440 от 01.04.1996г.

- Приказ Госстроя РФ от 15. 12.1999 №153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

6. Требования к установке металлического ограждения

6.1. Объёмы и виды работ выполняются в полном соответствии с настоящим техническим заданием и проектом на изготовление и монтаж металлического забора из металлических секций.

6.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.

6.3.Изготовление и монтаж изделия выполняются в полном соответствии с настоящим техническим заданием и ведомостью на поставку и монтаж, являющихся неотъемлемой частью договора.

6.4.При выполнении работ, связанных с бурением ям для установки закладных необходимо в установленном порядке получить Подрядчиком разрешение на проведение земляных работ в соответствующих органах.

6.5.Перед монтажом забора необходимо произвести разметку территории – места установки столбов.

6.6.Установку столбов и монтаж секций производить с соблюдением горизонтальной и вертикальной плоскости.

6.7. Требования к качеству товара, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: весь товар должен иметь единое по структуре, цвету и технологии нанесения покрытия, обеспечивающее круглогодичную защиту металлоконструкции от воздействия негативных факторов окружающей среды (стойкость к изменению цвета, разрушению полимерного покрытия в результате воздействия ультрафиолетового излучения, стойкость к образованию коррозии, разрушению покрытия в результате воздействия влаги и низких температур) - на протяжении 5 лет при соблюдении технологии производства монтажных работ.

6.8. Требования к покраске:

Покраску конструкции забора выполнить в черном цвете. Покраска производится посредством краскопульта.

Виды работ:

1. Очистка от ржавчины и грязи, промывка поверхности металлического забора.

2. Обезжиривание поверхности металлического забора.

3. Огрунтовка поверхности (2 слоя).

4. Окраска металлического забора за 1 раз (1 слой) краской.

6.9.Используемые материалы и оборудование должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены соответствующие сертификаты.

6.10. Погрузку и вывоз строительного мусора с территории Заказчика обеспечивает Подрядчик.

6.11.Все работы следует производить в точном соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 28. 13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 82.101.98 «Приготовление и применение растворов строительных», ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением № 1)», СП 12.133.2000 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве», СП 12.135.2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», и другими нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах федерации.

7. Требования к устройству основания для детской площадки и покрытия из тротуарной плитки

7.1.Требования к основанию:

Основание должно быть хорошо уплотнено, с проливкой водой, по всей площади включая места вдоль бортового камня и вокруг опор игрового оборудования (при ходьбе по поверхности отсева не должно оставаться следов.)

Основание должно иметь уклон 0,5-1% для отвода ливневой воды с территории площадки.

Основание не должно содержать впадин, в которых может собираться вода.

Основание должно быть ровным. Проверка ровности основания производиться путем

прикладывания четырехметровой рейки с уровнем в разных направлениях, при этом зазор между поверхностью основания и рейкой не должен превышать 5 мм.

7.2.Перечень работ:

1) Выборка земляного корыта ( необходимость утонить по месту) Задание уклона 0,5 – 1 % и

уплотнение дна земляного корыта.

2) Укладка геотекстиля плотностью 100 г/м2 (желательно).

3) Формирование выравнивающего слоя из песка или отсева твердых пород толщиной 10- 15 см и его уплотнение.

4) Установка игрового оборудования

*Особое внимание нужно уделить финишному выравниванию основания, засыпке траншей и ям (в том числе ям после установки игрового оборудования) находящихся на территории площадки.

Ямы необходимо засыпать песком или отсевом с проливкой водой и послойным уплотнением, а затем щебнем, в противном случае, через время на месте ямы неизбежно возникнет провал основания.

Примечание:

Для отвода воды с поверхности площадки и предотвращения переувлажнения рекомендуется использовать следующие меры:

Поднять уровень площадки относительно ландшафта на 5 см. Эта мера будет эффективной, если место строительства площадки не подвержено затоплению или переувлажнению во время ливней и площадка имеет небольшой размер.

7.3. Устройство покрытия тротуарной плитки выполнить согласно проекта и дефектной ведомости.

Подготовка основания под тротуарную плитку.

- Выставляются контрольные колышки-маячки

- Снятие грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже

прилегающей территории.

Дно траншеи утрамбовывается.

7.4. Формирование песчаной подушки – верхнего слоя основания, 10-15 см.

Для  песчаного слоя используется просеянный речной песок.

Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не

менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над

уровнем земли на 2-3 см.

Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину или выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.

7.5. Установка бордюров.

- установка бортового камня марки БР 100.20.8 с устройством бетонной подготовки из бетона В15 толщиной 10 см и шириной – 28 см. Цвет – бортового камня серый.

- устройство покрытий из тротуарной плитки, толщина не мене 60 мм., истираемость продукции не более – 0,7 г/см2., водопоглощение не более 6% по массе., марка бетона по прочности при сжатии не менее М 300., морозостойкость не менее F200 циклов в солях.

- цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100

Необходимо вывести бордюры «в ноль» с основным покрытием парка в целях соблюдения

безопасности и во избежание травм.

8. Требования к установке скамеек и урн

8.. Изделия должны иметь технические паспорта.

8.2.. Поставляемый товар должен быть новым товаром, год выпуска – не ранее 2020 года (товаром, который не был в употреблении, не подвергавшийся ремонту, модернизации или восстановлению, не находящийся в залоге, под арестом или иным обременением).

8.3. Поставляемые товары должны иметь форму и внешний вид в соответствии с эскизами Приложения № 1 к Техническому заданию, не должны иметь сколов и трещин. Товары должны быть пригодны для использования во всесезонных атмосферных условиях.

8.4. Функционально товар должен быть пригоден для использования в соответствии с его потребительским и техническим назначением для конкретных целей.

8.5. Все изделия должны пройти двойную антикоррозийную обработку и грунтование.

8.6. В опорной части конструкций скамеек и урн должны быть предусмотрены отверстия диаметром для анкерного крепления в грунт.

9. Требования к качеству выполняемых работ

9.1.Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их производства. На скрытые работы должны оформляться акты освидетельствования скрытых работ. К актам освидетельствования скрытых работ прикладывается фотофиксация скрытых работ. Скрытыми работами считаются работы, выполненные строительным подрядчиком скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных услуг и монтажа конструкций.

9.2.В случае не подтверждения выполненных скрытых работ со стороны представителя Заказчика на объекте, Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные при приемке и предъявить их для повторной приемки. Проведение последующих этапов работ без освидетельствования предыдущих скрытых работ представителем Заказчика на объекте запрещено.

9.3.В случае непредставления актов освидетельствования скрытых работ Подрядчиком Заказчик вправе не принимать данные работы.

9.4. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

9.5. На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, происхождение и срок годности.

10. Требования к безопасности работ

Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, хранению материалов, охране труда, эксплуатации строительных машин и механизмов, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

11. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 5 лет (гарантия визуального контроля, в местах производства ремонтных работ) со дня подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны Заказчика или третьих лиц.

Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по договору.

Устранение всех видов недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, осуществляется силами Подрядчика.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов, оборудования, сооружений или несоответствия характеристик используемых материалов в пределах гарантийного срока, Подрядчик должен устранить такие дефекты и несоответствия в течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующих требований Заказчика. Гарантийный срок на такие элементы, оборудование или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.

12. Требования к отчету

Подрядчик обязан:

a)  подготовить и передать Заказчику отчет о ходе работ, поставках материалов, трудовых ресурсах, машинах и оборудовании, используемом при выполнении работ,  и содержащий другую необходимую информацию, которая может потребоваться Заказчику. Отчет должен содержать оценку соответствия хода работ утвержденному  календарному плану работ и оценку соответствия качества работ требованиям Заказчика и согласованным ППР.

Состав отчета: Отчет должен полностью охватывать отчетный период времени и может включать:

1. Фотографии и подробные описания хода выполнения работ, включая проектирование, строительство, монтаж, испытания и пуско-наладочные работы.

2. Графики и таблицы, отражающие фактическое состояние выполнения строительных работ, заказов на материалы и оборудование, их изготовления и проведения испытаний инженерных систем и пуско-наладочных работ, и соответствия фактического выполнения запланированному.

3. Для каждого основного вида работ - наименование производителя материалов и оборудования, место изготовления, степень готовности в процентах и фактические или предполагаемые даты начала производства, инспекций подрядчика, испытаний и поставок.

б) в течение срока выполнения работ обеспечивать  ежедневное внесение соответствующих данных и отметок в Журнал учета выполненных Работ.

в) вести все необходимые специальные журналы отдельных видов работ и  журнал лабораторного контроля, которые должны быть оформлены при производстве работ на основании требований нормативных документов.

г) исполнительную документацию о выполненных работах, в том числе исполнительные схемы выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, а также иные документы по требованию Заказчика

13. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

14. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 01 сентября 2021г