Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 37, к.1 по ул. Кочетова (видеонаблюдения)

1 Наименование работ: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома  № 37, к.1 по ул. Кочетова- установка системы видеонаблюдения внутри подъездов и на придомовой территории

2 Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3 Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований к   функциональным характеристикам   оборудования – видеокамер , мониторов, видеорегистратора - отвечающим современным параметрам систем СОТ (CCTV). В расчёт берутся, как стандартные (освещённость, угол обзора, чувствительность, степень защиты корпуса и разрешение и т.д.), так и индивидуальные характеристики ки (сжатие и скорость передачи сигнала, детекция движения, поворотный механизм, аудиосигнал и т.д.). Основная задача приборов видеонаблюдения,   – это максимальная идентификация объектов съёмки, при минимальных затратах на создание технической базы охранного CCTV . Система видеонаблюдения должна обеспечивать (технические требования ГОСТ Р 51558-2008 к функциональным характеристикам следующего оборудования – видеокамерам, мониторам, видеорегистраторам - отвечающим современным параметрам систем СОТ (CCTV). В расчёт берутся, как стандартные (освещённость, угол обзора, чувствительность, степень защиты корпуса и разрешение и т.д.), так и индивидуальные х-ки (сжатие и скорость передачи сигнала, детекция движения, поворотный механизм, аудиосигнал и т.д.). Основная задача приборов видеонаблюдения,   – это максимальная идентификация объектов съёмки, при минимальных затратах на создание технической базы охранного CCTV

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом  дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

| RVi-1NCT2020 (3.6) | требования к камерам с фасада |
| --- | --- |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Модель матрицы | OV2735 |
| Физический размер матрицы | 1/2.7” |
| Тип матрицы | КМОП |
| Чувствительность | 0.09 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) |
| Тип объектива | Фиксированный 3,6 мм. |
| ИК-подсветка | 30 м |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 25 к/с |
| Сжатие видео | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG |
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
| Компенсация засветки | HLC; BLC; D-WDR |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; FTP; NTP; ICMP; P2P |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 5.1 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40 ...... 60 °С |
| Материал корпуса | Металл |
| RVi-IPC42S V.2 (2.8) | требования к камерам с фасада |
| Тип корпуса | цилиндрическая |
| Модель матрицы | AR0230 |
| Физический размер матрицы | 1/2.9” |
| Тип матрицы | КМОП |
| Чувствительность | 0.1 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) |
| Тип объектива | Фиксированный 2,8 мм |
| ИК-подсветка | 30 м |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 25 к/с |
| Сжатие видео | H.264; H.264+ |
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
| Компенсация засветки | HLC; BLC; D-WDR |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 6.4 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40 ...... 60 °С |
| Материал корпуса | металл |
| RVi-IPC31VB (2.8) | требования для камер у подъездов |
| Тип корпуса | шар в стакане |
| Модель матрицы | OV9732 |
| Физический размер матрицы | 1/4” |
| Тип матрицы | КМОП |
| Чувствительность | 0.5 лк @ F2.5 цвет / 0 лк @ F2.5 ч/б (ИК вкл.) |
| Тип объектива | фиксированный 2,8 мм. |
| ИК-подсветка | 30 м |
| Максимальное разрешение | 1 Мп |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 25/с |
| Сжатие видео | H.264; H.264+ |
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
| Компенсация засветки | HLC; BLC; D-WDR |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 4.9 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | -40 ...... 60 °С |
| Материал корпуса | металл |
| RVi-IPN16/2-16P-4K | требования к регистратору |
| Видео |  |
| Количество каналов | 16 |
| Максимальное разрешение записи на канал | 8Мп (3840х2160) |
| Максимальный входящий битрейт | 200 Мбит/с |
| Сжатие видео | H.264; H.265; MJPEG |
| H.264; H.265; MJPEG |  |
| Аудио |  |
| Аудио вход RCA | 1 |
| Аудио выход RCA | 1 |
| Интерфейсы |  |
| Видеовыходы VGA | 1 |
| Разрешение VGA | FullHD (1920х1080) |
| Видеовыходы HDMI | 1 |
| Разрешение HDMI | UltraHD 4K (3840×2160) |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | 2 |
| Порты PoE | 16 |
| Спецификация PoE | IEEE 802.3af |
| PoE бюджет | 130 Вт |
| Интерфейсы управления | RS-485; RS-232 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Сеть |  |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P |
| Безопасность | HTTPS; SSL; IP Filter |
| 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet | 1 |
| Хранение информации |  |
| Количество (HDD SATA) | 2 |
| Максимальный объем (HDD SATA) | 10 ТБ |
| Поддержка горячей замены (Hot Swap) | нет |
| Поддержка RAID | нет |
| Функции |  |
| Поддержка Fish Eye раскладок | Нет |
| Поддержка видеоаналитики с IP камер | Есть |
| Встроенная видеоналитика | Детектор движения; Детектор лиц; Изменение сцены |
| Функция повышения отказоустойчивости | ANR |
| Эксплуатация |  |
| Тип электропитания | AC 100-240 В |
| AC 100-240 В |  |
| Потребляемая мощность | 13,2 Вт |
| 13,2 Вт |  |
| Диапазон рабочих температур | -10 ...... 55 °С |
| -10 ...... 55 °С |  |
| Размер | 375х285х50 мм. |
| Вес | 2700 г. |

4 Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и  специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5 Место выполнения работ: г. Великий Новгород, ул Кочетова , дом 37, корпус 1.

6 Сроки выполнения работ:  с даты   заключения   Договора до 01 октября 2019 г.

Дефектная ведомость

капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома

№ 37,корпус1,ул.Кочетова

| УТВЕРЖДАЮ: |
| --- |
|  |  | Председатель ТСЖ "Кочетова 37" |
|  |  | _______________ Г.И. Малышева |
| Монтаж системы видеонаблюдения. Уличные камеры видеонаблюдения. |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ТЕРм10-10-001-02 | 1 шт. | 15 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне |
|  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ТЕРм10-04-064-02 прим. | 1 шт. | 1 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ТЕРм11-04-008-01 | 1 шт. | 2 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | ТЕРм08-02-149-01 | 100 м кабеля | 1,2 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг |
|  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  | ТЕРм10-01-055-03 | 100 м кабеля | 7,94 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной |
|  |  |  |  |  | 7,94 |
|  |  | ТЕРм10-08-019-01 | 1 шт. | 15 | Коробка ответвительная на стене |
|  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 0,97 | Понижающий коэффициент |
|  |  |  |  |  | 0,972228 |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |