|  |  | Приложение № _____ |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Договору подряда № _________ от _____________________г. |
| "СОГЛАСОВАНО" |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| ________________________________________________ |  | ______________________________________________________ |
| ________________________________________________ |  | ______________________________________________________ |
| ______________________/_________________________/ |  | ______________________/______________________________/ |
| "_______"__________________ 2019г. |  | "_______"__________________ 2019г. |
| ФОРМА № 4 |
| Наименование стройки - Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Кочетова, ,д. 37, к. 1, г.В.Новгород |
| Объект Благоустройство дворовой территории. Ремонт покрытия проезжей части дворовой территории |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| Благоустройство дворовой территории. Ремонт асфальтного покрытия проезжей части дворовой территории |
| Основание | Сметная стоимость - | 611,912 тыс.руб |
| Чертежи № 022-11/2017-ГП | Нормативная трудоемкость - | 108,03 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 20,223 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены Января 2019г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №2 Ремонт покрытия проезжей части дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм | 1,42 | 4 338,77 | 4 253,23 | 6 161,05 | 121,47 | 6 039,59 | 7,2 | 10,22 |
|  | (0) |  | 1000 м2 покрытия | 85,54 | 223,56 |  |  | 317,46 | 11,5 | 16,33 |
| 1.1В | 410-0111 | Лом асфальтобетона | (140,58) | (76,92) |  | (10813,41) |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 140,58 | 95,5417 | 0 | 13 431,01 |  | 0 |  |
|  |  | Цед=13,07*7,31 | т |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1,42 | 3 288,54 | 2 478,74 | 4 669,73 | 796,76 | 3 519,81 | 38,3 | 54,39 |
|  | (0) |  | 1000 м2 покрытия | 561,1 | 382,36 |  |  | 542,95 | 19,08 | 27,09 |
| 3.1 | [410-0006] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | 137,172 | 354,97 |  | 48 691,94 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 59 522,72 | 918,23 | 9 559,4 | 64,61 |
|  |  |  | 860,41 | 43,42 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Проезды (3) |
| Зарплата | 796,76*11,37 | 11,37 | 9 059,16 |
| Машины и механизмы | 3519,81*7,29 | 7,29 | 25 659,41 |
| Материалы | 49045,09*7,63 | 7,63 | 374 214,04 |
| Итого |  | 408 932,61 |
| Автомобильные дороги (3) |
| Накладные расходы | (796,76+542,95)*11,37*1,42 | 1,42 | 21 630,15 |
| Сметная прибыль | (796,76+542,95)*11,37*0,95*0,85 | 0,81 | 12 338,33 |
| Итого |  | 442 901,09 |
| Проезды (1) |
| Зарплата | 121,47*11,37 | 11,37 | 1 381,11 |
| Машины и механизмы | 6039,59*7,29 | 7,29 | 44 028,61 |
| Материалы | 0*7,63 | 7,63 | 0 |
| Итого |  | 45 409,72 |
| Благоустройство при ремонте (1) |
| Накладные расходы | (121,47+317,46)*11,37*1,04 | 1,04 | 5 190,26 |
| Сметная прибыль | (121,47+317,46)*11,37*0,6 | 0,6 | 2 994,38 |
| Итого |  | 53 594,36 |
| Итого |  | 496 495,45 |
| Итого по перевозке |  | 13 431,01 |
| Итого |  | 509 926,46 |
| Итого |  | 509 926,46 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 509 926,46 |
| НДС | 509926,46*0,2 | 20% | 101 985,29 |
| Итого |  | 611 911,75 |
| Возвратный материал Лом асфальтобетона 140,58т*76,92*7,63*1,2=99007,58 в т.ч. НДС 20% |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |