### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов № 6 по бульвару Лени Голикова и № 25 корпус 1 по пр. Мира в Великом Новгороде – ЛОТ № 1 (минимальный перечень работ)

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов № 6 по бульвару Лени Голикова и № 25 корпус 1 по пр. Мира в Великом Новгороде - ЛОТ № 1 (минимальный перечень работ)

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ: С даты заключения Договора до 1 сентября 2022 г.

Дефектная ведомость благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 № п/п Наименование работ Единица измерения Количество 1 2 3 4 5 6 Проезжая часть - Площадь 730м2. 1 ФЕРр68-12-07 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм. 1000 м2 0,657 1/0,657 2 ФСЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (доставка на площад. складирования - лом асф/бетона ) 1 т груза 65,043 2/65,043 Лом асфальтобетонный - возврат т 65,043 3 ФЕРр68-14-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 5 3/5 4 ФСЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 5,16 4/5,16 5 ФСЦпг01-01-01-043 Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 46,44 5/46,44 6 ФСЦпг03-21-01-090 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, г. Чудово ) 1 т груза 51,6 6/51,6 7 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень 100 м3 0,084 7/0,084 8 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней БР 100.30.15 бетонных: при других видах покрытий 100 м 3,5 8/3,5 9 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - засыпка ям 100 м3 0,04 9/0,04 10 ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 730 м2. т 0,438 10/0,219 + 12/0,219 11 ФЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 730 м2 100 т 0,5256 11/0,5256 12 [91.08.02-001] Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] . маш.-ч 0,186772 13/0,186772 13 ФЕР27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5 см) 1000 м2 0,73 14/0,73 14 ФЕР27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 1000 м2 1,46 15/1,46 Тротуар 15 ФЕР01-01-014-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 0,0805 16/0,0805 16 ФСЦпг03-21-01-090 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО в г. Чудово). 1 т груза 112,7 17/112,7 17 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.15см. 100 м3 0,345 18/0,345 18 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 15 см 100 м3 0,345 19/0,345 19 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней БР 100.20.8 бетонных: при других видах покрытий 100 м 4,5 20/4,5 20 ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -230 м2. т 0,069 21/0,069 21 ФЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 230 м2 100 т 0,1656 22/0,1656 22 ФЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 2,3 23/2,3 Урны, скамейки 23 ФЕРр51-4-01 Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - скамейки - 6шт. 100 шт. 0,12 24/0,12 24 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки - скамейки 100 м3 0,024 25/0,024 25 ФЕР06-03-004-08 Установка анкерных болтов для крепления скамеек т 0,0416 26/0,0416 26 15.2.03.04-0016 Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 шт. 13 27/13 27 ФЕРр51-4-01 Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - урна - 3 шт. 100 шт. 0,03 28/0,03 28 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки - урна 100 м3 0,00108 29/0,00108 29 ФЕР06-03-004-08 Установка анкерных болтов для крепления урны т 0,008 30/0,008 30 15.2.03.06-0013 Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм шт. 10 31/10

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Наружное освещение |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,02 |  |
|  |  | 1/0,02 |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,02 |  |
|  |  | 2/0,02 |  |  |  |
|  |  | Лом асфальтобетонный - возврат | т | 65,043 |  |
| 3 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО г. Чудово) | 1 т груза | 2,8 |  |
|  |  | 3/2,8 |  |  |  |
| 4 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,2 |  |
|  |  | 4/0,2 |  |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,017 |  |
|  |  | 5/0,017 |  |  |  |
| 6 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (закладные детали: вес 1 шт.- 80кг). | т | 0,08 |  |
|  |  | 6/0,08 |  |  |  |
| 7 | 07.2.02.01-0029 | Деталь закладная: фундамента | шт. | 1 |  |
|  |  | 7/1 |  |  |  |
| 8 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (вес одной опоры - 193 кг) | т | 0,193 |  |
|  |  | 8/0,193 |  |  |  |
| 9 | 07.4.03.12-0020 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х5 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 9/1 |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,001 |  |
|  |  | 10/0,001 |  |  |  |
| 11 | ФЕРм08-03-596-05 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  | 11/0,02 |  |  |  |
| 12 | 20.3.04.04-0012 | Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом | шт. | 2 |  |
|  |  | 12/2 |  |  |  |
| 13 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,1 |  |
|  |  | 13/0,1 |  |  |  |

| 1. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов - МДС35.Пр.1.т.3.11.3. |
| --- |
| 2. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части город - МДС35.Пр.1.т.3.7. |
| 3. Производство работ при высоте св. 2 до 8 м - ТЕРм08ТЧп1.8.3. |
| Дефектная ведомость |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | №1 Тротуар № 1 |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,06 |  |
|  |  | 1/0,06 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, г. Чудово). | 1 т груза | 84 |  |
|  |  | 2/84 |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.25см | 100 м3 | 0,375 |  |
|  |  | 3/0,375 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 15 см | 100 м3 | 0,225 |  |
|  |  | 4/0,225 |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,4 |  |
|  |  | 5/0,4 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 150 м2. | т | 0,045 |  |
|  |  | 6/0,045 |  |  |  |
| 7 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8]. | маш.-ч | 0,019189 |  |
|  |  | 7/0,019189 |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 150 м2 | 100 т | 0,108 |  |
|  |  | 8/0,108 |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 1,5 |  |
|  |  | 9/1,5 |  |  |  |
|  |  | №2 Тротуар № 2 |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2. | 1000 м3 | 0,02 |  |
|  |  | 10/0,02 |  |  |  |
| 11 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, г. Чудово) | 1 т груза | 28 |  |
|  |  | 11/28 |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.25см. | 100 м3 | 0,125 |  |
|  |  | 12/0,125 |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 15 см. | 100 м3 | 0,075 |  |
|  |  | 13/0,075 |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 бетонных: при других видах покрытий. | 100 м | 1 |  |
|  |  | 14/1 |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 50 м2. | т | 0,015 |  |
|  |  | 15/0,015 |  |  |  |
| 16 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,006396 |  |
|  |  | 16/0,006396 |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 50 м2 | 100 т | 0,036 |  |
|  |  | 17/0,036 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 100 м2 | 0,5 |  |
|  |  | 18/0,5 |  |  |  |
|  |  | №3 Проезд № 1 |  |  |  |
| 19 | ФЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм. | 1000 м2 | 0,27 |  |
|  |  | 19/0,27 |  |  |  |
| 20 | ФСЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (доставка на площад. складирования - лом асф/бетона ) | 1 т груза | 26,73 |  |
|  |  | 20/26,73 |  |  |  |
|  |  | Лом асфальтобетонный - возврат | т | 26,73 |  |
| 21 | ФЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 под бортовой камень. | 1000 м3 | 0,0225 |  |
|  |  | 21/0,0225 |  |  |  |
| 22 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, г. Чудово ) | 1 т груза | 31,5 |  |
|  |  | 22/31,5 |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень | 100 м3 | 0,036 |  |
|  |  | 23/0,036 |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,5 |  |
|  |  | 24/1,5 |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - засыпка ям | 100 м3 | 0,3 |  |
|  |  | 25/0,3 |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 270 м2. | т | 0,162 |  |
|  |  | 26/0,081 + 28/0,081 |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 270 м2 | 100 т | 0,1944 |  |
|  |  | 27/0,1944 |  |  |  |
| 28 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] . | маш.-ч | 0,06908 |  |
|  |  | 29/0,06908 |  |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5 см) | 1000 м2 | 0,27 |  |
|  |  | 30/0,27 |  |  |  |
| 30 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,54 |  |
|  |  | 31/0,54 |  |  |  |
| 31 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, | 1000 м3 | 0,174 |  |
|  |  | 32/0,174 |  |  |  |
| 32 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО в г. Чудово). | 1 т груза | 243,6 |  |
|  |  | 33/243,6 |  |  |  |
| 33 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.25см. | 100 м3 | 1,0875 |  |
|  |  | 34/1,0875 |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 15 см | 100 м3 | 0,6525 |  |
|  |  | 35/0,6525 |  |  |  |
| 35 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. | 100 м | 0,6 |  |
|  |  | 36/0,6 |  |  |  |
| 36 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 435 м2. | т | 0,261 |  |
|  |  | 37/0,1305 + 39/0,1305 |  |  |  |
| 37 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 435 м2 | 100 т | 0,3132 |  |
|  |  | 38/0,3132 |  |  |  |
| 38 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8]. | маш.-ч | 0,108054 |  |
|  |  | 40/0,108054 |  |  |  |
| 39 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (т. 5 см) | 1000 м2 | 0,435 |  |
|  |  | 41/0,435 |  |  |  |
| 40 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01. | 1000 м2 | 0,87 |  |
|  |  | 42/0,87 |  |  |  |
|  |  | №4 Парковка(существующая) |  |  |  |
| 41 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 ( 0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,1696 |  |
|  |  | 43/0,1696 |  |  |  |
| 42 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО г. Чудово) | 1 т груза | 237,44 |  |
|  |  | 44/237,44 |  |  |  |
| 43 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.25см | 100 м3 | 1,06 |  |
|  |  | 45/1,06 |  |  |  |
| 44 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 15 см . | 100 м3 | 0,636 |  |
|  |  | 46/0,636 |  |  |  |
| 45 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,8 |  |
|  |  | 47/0,8 |  |  |  |
| 46 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 424 м2. | т | 0,2544 |  |
|  |  | 48/0,1272 + 50/0,1272 |  |  |  |
| 47 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 424 м2 | 100 т | 0,30528 |  |
|  |  | 49/0,30528 |  |  |  |
| 48 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8]. | маш.-ч | 0,108481 |  |
|  |  | 51/0,108481 |  |  |  |
| 49 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5 см). | 1000 м2 | 0,424 |  |
|  |  | 52/0,424 |  |  |  |
| 50 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,848 |  |
|  |  | 53/0,848 |  |  |  |
|  |  | №5 Проезд № 2 |  |  |  |
| 51 | ФЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,45 |  |
|  |  | 54/0,45 |  |  |  |
| 52 | ФСЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (доставка на площадку складирования - лом асф/бетона ) | 1 т груза | 44,55 |  |
|  |  | 55/44,55 |  |  |  |
|  |  | Лом асфальтобетонный - возврат | т | 44,55 |  |
| 53 | ФЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 под бортовой камень | 1000 м3 | 0,015 |  |
|  |  | 56/0,015 |  |  |  |
| 54 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, гор. Чудово). | 1 т груза | 21 |  |
|  |  | 57/21 |  |  |  |
| 55 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень -100м | 100 м3 | 0,024 |  |
|  |  | 58/0,024 |  |  |  |
| 56 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, | 100 м | 1 |  |
|  |  | 59/1 |  |  |  |
| 57 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 450 м2. | т | 0,27 |  |
|  |  | 60/0,135 + 62/0,135 |  |  |  |
| 58 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 450 м2 | 100 т | 0,324 |  |
|  |  | 61/0,324 |  |  |  |
| 59 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье ) [О.Ч.п.1.27.8]. | маш.-ч | 0,115133 |  |
|  |  | 63/0,115133 |  |  |  |
| 60 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см ( толщ. 5 см) | 1000 м2 | 0,45 |  |
|  |  | 64/0,45 |  |  |  |
| 61 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,9 |  |
|  |  | 65/0,9 |  |  |  |
|  |  | №6 МАФ |  |  |  |
| 62 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - скамейки - 6шт. | 100 шт. | 0,12 |  |
|  |  | 66/0,12 |  |  |  |
| 63 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - скамейки | 100 м3 | 0,024 |  |
|  |  | 67/0,024 |  |  |  |
| 64 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления скамеек | т | 0,0192 |  |
|  |  | 68/0,0192 |  |  |  |
| 65 | 15.2.03.04-0016 | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт. | 6 |  |
|  |  | 69/6 |  |  |  |
| 66 | ФЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,00288 |  |
|  |  | 70/0,00288 |  |  |  |
| 67 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,00288 |  |
|  |  | 71/0,00288 |  |  |  |
| 68 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,08 |  |
|  |  | 72/0,08 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Наружное освещение |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-05-006-01 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами | 100 шт. | 0,03 |  |
|  |  | 1/0,03 |  |  |  |
| 2 | ФЕР33-05-005-02 | Сборка и установка железобетонных одностоечных опор: с воздушным вводом и двумя траверсами | 100 шт. | 0,03 |  |
|  |  | 2/0,03 |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-02-364-01 | Кронштейн "Переход" на: опоре | шт. | 3 |  |
|  |  | 3/3 |  |  |  |
| 4 | 07.2.02.02-0061 | Кронштейн для светильников | шт. | 3 |  |
|  |  | 4/3 |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 6 |  |
|  |  | 5/6 |  |  |  |
| 6 |  | Расценка |  | 0 |  |
|  |  | 6/0 |  |  |  |
| 7 | 20.3.03.05-0091 | Светильники уличного освещения, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, 150 Вт, E40, IP23, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размер 453x678 мм | шт. | 6 |  |
|  |  | 7/6 |  |  |  |
| 8 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,07 |  |
|  |  | 8/0,07 |  |  |  |
| 1. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов - МДС35.Пр.1.т.3.11.3. |
| 2. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части город - МДС35.Пр.1.т.3.7. |
| 3. Производство работ при высоте св. 2 до 8 м - ТЕРм08ТЧп1.8.3. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор ООО «Доверительное управление многоквартирным домом»: ___________ И.Б. Красильников

Подрядчик: ___________________________

Контролирующая организация:  ______________________