Приложение 1

к решению Думы

Великого Новгорода

от __________________ № _________

"Об утверждении изменений

в генеральный план городского округа Великий Новгород"

(Проект)

ИЗМЕНЕНИЯ В генеральный план

городского округа

великий новгород

положение

о территориальном планировании

Генеральный план городского округа Великий Новгород с внесенными изменениями определяет основные направления развития и использования территории города на срок до 2043 года.

1. Положение о территориальном планировании

1.1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах

1.1.1. Параметры функциональных зон

| Обозначение | Наименование функциональных зон | Площадь, га | Доля в общей площади поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЖ | зона многофункциональной общественно-деловой и жилой застройки, расположенных на территории исторически сложившихся районов Великого Новгорода | 232,52 | 2,48 |
|  | Жилые зоны | 1471,65 | 15,73 |
| Ж1 | зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами и дачной застройки в границах населенного пункта | 374,18 | 4 |
| Ж2 | зона смешанной малоэтажной и среднеэтажной застройки | 573,42 | 6,13 |
| Ж3 | зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки | 524,05 | 5,6 |
|  | Общественно-деловые зоны | 564,16 | 6,02 |
| Д1 | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 473,88 | 5,06 |
| Д2 | зона застройки объектами социально-культурного назначения | 90,28 | 0,96 |
|  | Производственные зоны | 1749,43 | 18,69 |
| П1 | зона объектов производственного (IV-V классов опасности), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры III-IV...I-II | 722,43 | 7,72 |
| П2 | зона объектов производственного (III-IV классов опасности), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры | 88,05 | 0,94 |
| П3 | зона объектов производственного назначения (I-II классов) | 938,95 | 10,03 |
|  | Рекреационные зоны | 2397,48 | 25,61 |
| Р1 | зона объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта | 147,72 | 1,58 |
| Р2 | зона зеленых насаждений общего пользования, парков, садов и скверов | 2249,76 | 24,03 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1348,62 | 14,41 |
| И1 | зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 382,58 | 4,09 |
| И2 | зона объектов железнодорожного транспорта | 185,20 | 1,98 |
| У1 | зона улично-дорожной сети | 780,84 | 8,34 |
|  | Зоны специального назначения | 943,01 | 10,07 |
| К1 | зона кладбищ | 64,74 | 0,69 |
| К2 | зона специального назначения | 868,18 | 9,27 |
| ЗН | зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | 10,09 | 0,11 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 14,55 | 0,15 |
| С1 | Зона ведения сельского хозяйства и размещения сельскохозяйственного производства | 14,55 | 0,15 |
|  | Зона водных объектов | 640,39 | 6,84 |
|  | Итого | 9368,9 | 100 |

1.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Согласно действующим документам территориального планирования Российской Федерации, на территории муниципального образования - городской округ Великий Новгород не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

1.1.3. Сведения об объектах федерального значения, предлагаемых к размещению в Генеральном плане

Генеральным планом на территории муниципального образования - городской округ Великий Новгород не планируется размещение объектов федерального значения.

1.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (с изменениями от 20.02.2015), на территории муниципального образования - городской округ Великий Новгород планируется размещение следующих объектов регионального значения.

| № п/п | Вид, назначение и наименование объекта регионального значения | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты физической культуры и спорта |
| 1.1 | Гребная база и гребной канал. Реконструкция | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, Гребной канал | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.2 | МАОУДОД "ДЮСШ № 2" Стадион "Центральный". Реконструкция | Площадь – 14630 м2 | Великий Новгород, Парк 30-летия Октября | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.3 | ГОАУДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия". Реконструкция | Общая площадь – 2473,3 м2 | Великий Новгород, ул. Космонавтов, д.32 | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.4 | ГОАУДОД "Комплексная СДЮСШОР "Олимп". Реконструкция | Площадь – 14630 м2 | Великий Новгород, наб. Александра Невского, д. 18 | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.5 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, ул.Ломоносова | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.6 | ГОАУДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия". Реконструкция | Площадь – 18876 м2 | Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 34, Центральная спортивная арена | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 2 | Объекты социального обслуживания отдельных категорий граждан |
| 2.1 | Здание реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Юрьево". Реконструкция | Определяется проектной документацией | Юрьевское шоссе, д.22 | Д2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 3 | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | Здание поликлинического отделения областного перинатального центра на базе реконструкции клинического роддома № 2. Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород | Д2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 3.2 | Областной онкологический диспансер. Реконструкция | Определяется проектной документацией | Великий Новгород | Д2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 4 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 4.1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения от автомобильной дороги "Великий Новгород - Хутынь" до автомобильной дороги "Великий Новгород - Луга" с мостом через реку Волхов в Великом Новгороде. Строительство | Протяженность 8 км | Великий Новгород, Деревяницкий микрорайон | У1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.2 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Волотово - Шолохово – Сельцо (этапы I, II, III) Реконструкция и строительство | Этап I - 6,29 км Этап II – 0,982 км Этап III – Подход 0,51 км Переход 0,339 | Новгородский район, Великий Новгород: | У1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5, Объекты капитального строительства воздушного транспорта |
| 5.1 | Аэродром "Кречевицы". Реконструкция | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, микрорайон Кречевицы | К2 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.2 | Сеть подъездных дорог и площадок под транспортные грузы. Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, микрорайон Кречевицы | К2 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.3 | Аэровокзал на 50 пассажиров с перроном, привокзальной площади с освещением, грузового склада, административно-бытовых зданий и производственных помещений. Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, микрорайон Кречевицы | К2 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.4 | Позиция и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома "Кречевицы". Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, микрорайон Кречевицы | К2 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Объекты водоснабжения и канализации |
| 6.1 | Реконструкция, расширение и техническое перевооружение водозаборов и водоочистных сооружений | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, мкр. Кречевицы | - | расчётный срок | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
| 6.2 | Магистральная сеть хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, Деревяницкий микрорайон | - | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 7.1 | Газотурбинная теплоэлектроцентраль "Деревяницы". Строительство* | Мощность - 18 МВт | Великий Новгород, Мкр. Деревяницы | И1 | расчётный срок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7.2 | Газотурбинная теплоэлектроцентраль "Лужская". Строительство** | Мощность – 36 МВт | Великий Новгород | И1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | *Мероприятие предусмотрено изменениями в схему территориального планирования Новгородской области от 2015 года. Не предусмотрено схемой теплоснабжения в административных границах Великого Новгорода на период до 2030 года ** Мероприятие предусмотрено изменениями в схему территориального планирования Новгородской области от 2015 года. Является существующим объектом. |
| 7.3 | Подстанция "Новгородская". Реконструкция | с установкой двух ячеек 10кВ | Великий Новгород | И1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7.4 | Распределительные газопроводы низкого давления. Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, (Деревяницы-1, ул. Восточная, ул. Перспективная, ул. Деревяницкая, ул. Текстильщиков, ул. Новоселов, ул. Воздвиженская, ул. Литвинова, Воскресенская Слобода, пер. Колхозный, пер. Базарный, пер. Тихий, пер. Торговый, ул. Авиационная, ул. Петровская, ул. З.Кругловой, ул. Орловская, пер. Юрьевский) |  | 1 очередь | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 7.5 | ПС 110/10 кВ "Северная" | С двумя трансформаторами мощностью по 40 МВА с питанием по 2 ВЛ 110 кВ ПС "Новгородская" - ПС "Северная", ВЛ 110 кВ ПС "Юго-Западная" -ПС "Северная" |  | И1 | расчётный срок | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны |
| 7.6 | Реконструкция ПС 110 кВ "Насосная" | Присоединение новых потребителей и повышение категории надежности существующих потребителей |  | И1 | 1 очередь | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны |
| 7.7 | Реконструкция ПС 110 кВ "Базовая" | С заменой 3 трансформаторов (25+20+63) МВА на 2 трансформатора по 63 кВА и оборудования 110, 10, 6 кВ со строительством РП-10 кВ |  | И1 | 1 очередь | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны |
| 7.8 | Реконструкция ПС 110 кВ "Районная" | Со строительством ЗРУ-6 кВ |  | И1 | 1 очередь | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны |
| 7.9 | ВЛ 110 кВ | ПС 110/10 кВ "Северная" - ПС 330/110 кВ "Новгородская" |  | - | 1 очередь | Охранная зона 20 м |
| 7.10 | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ "Северная" - ПС 330 кВ "Юго-Западная" |  | - | 1 очередь | Охранная зона 20 м |
| 7.11 | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ "Восточная" - ГТ ТЭЦ "Деревяницы" (двухцепная) |  | - | 1 очередь | Охранная зона 20 м |
| 7.12 | Подстанция 35/6 кВ "ЖБИ". Реконструкция Реконструкция ПС 35 кВ "ЖБИ" | С двумя трансформаторами мощностью по 6,3 МВА. Перевод на напряжение 110/6 кВ с установкой 2 трансформаторов мощностью по 16 МВА | Великий Новгород | И1 | расчётный срок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7.13 | Подстанция 110/10 кВ "Восточная". Реконструкция | Замена на ПС 110/10 кВ двух трансформаторов мощностью по 16 МВА на 2 трансформатора мощностью по 25 МВА | Великий Новгород | И1 | расчётный срок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7.14 | Подстанция 110/10 кВ "Западная". Реконструкция | Замена на ПС 110/10 кВ двух трансформаторов мощностью по 16 МВА на 2 трансформатора мощностью по 25 МВА | Великий Новгород | И1 | расчётный срок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти |
| 8.1 | Административное здание следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области. Реконструкция | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 8 | Зона водных объектов | 1 очередь | не устанавливаются |
| 8.2 | Государственный исторический архив Новгородской области на 1250 тысяч единиц хранения. Строительство | Определяется проектной документацией | Великий Новгород, ул. Нехинская, квартал № 143 | - | 1 очередь | не устанавливаются |

1.1.5. Сведения об объектах регионального значения, предлагаемых к размещению в Генеральном плане

Генеральным планом на территории муниципального образования - городской округ Великий Новгород предлагается размещение объектов регионального значения по развитию транспортной системы Великого Новгорода и прилегающих территорий.

Мероприятия являются предложением для внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Новгородский муниципальный район.

| № п/п | Вид, назначение и наименование объекта местного значения | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная распределительная магистраль |
| 1.1 | Реконструкция улицы 8- го марта; | реконструкция - 1,58 км; |  | У1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении улицы 8-го марта и улицы Арциховского | У1 | 1 очередь |  |
| 1.3 | Реконструкция транспортной развязки; |  | на пересечении улицы 8-го марта и улицы Каберова- Власьевская | У1 | 1 очередь |  |
| 1.4 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении улицы 8-го марта и Юрьевского шоссе; | У1 | 1 очередь |  |
| 1.5 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении проспекта Мира с Нехинской улицей | У1 | 1 очередь |  |
| 1.6 | Строительство участка улицы 8-го марта | строительство - 0,86 км; | от Славянской улицы до улицы Каберова-Власьевская; | У1 | 1 очередь |  |
| 1.7 | Строительство продолжения проспекта Мира | строительство - 1,28 км; | до улицы 8-го марта | У1 | 1 очередь |  |
| 1.8 | Строительство путепровода |  | через действующий участок довоенной железнодорожной линии "Великий Новгород - Старая Руса"на территории Великого Новгорода | У1 | 1 очередь |  |
| 1.9 | Реконструкция Вяжищского проезда |  |  | У1 | 1 очередь |  |
| 1.10 | Реконструкция проезда | реконструкция - 2,84 км; | от Вяжищского проезда до Западного обхода Великого Новгорода | У1 | 1 очередь |  |
| 1.11 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении Лужского шоссе, Сырковского шоссе и Вяжищского проезда | У1 | 1 очередь |  |
| 1.12 | Строительство путепровода |  | через железную дорогу "Великий Новгород - Павловск (Санкт-Петербург)" в районе территории компании "Акрон". | У1 | 1 очередь |  |
| 1.13 | -Реконструкция проспекта Мира - | реконструкция - 2,38 км; |  | У1 | расчётный срок |  |
| 1.14 | Реконструкция Сырковского шоссе; | реконструкция - 4,67 км; |  | У1 | расчётный срок |  |
| 1.15 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении проспекта Мира и улицы Зелинского | У1 | расчётный срок |  |
| 1.16 | Реконструкция путепровода |  | через железную дорогу "Великий новгород - Павловск (Санкт-Петербург)" | У1 | расчётный срок |  |
| 1.17 | Реконструкция путепровода |  | через железную дорогу " Великий Новгород - Луга" | У1 | расчётный срок |  |
| 1.18 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении продолжения проспекта Мира и автомобильной дороги от продолжения проспекта Мира до западной дуговой магистрали; | У1 | расчётный срок |  |
| 2 | Южная вылетная магистраль |
| 2.1 | - Строительство автомобильной дороги | строительство - 14,64 км; | продолжение улиц Арциховского и Каберо-Власьевской и участок, соединяющий Псковское и Юрьевское шоссе | У1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении продолжения улицы Арциховского и автодорогой Южной вылетной магистрали, идущей от Юрьевского шоссе до Псковского шоссе | У1 | 1 очередь |  |
| 2.3 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении продолжения улицы Каберова-Власьевской и автодорогой Южной вылетной магистрали, идущей от Юрьевского шоссе до Псковского шоссе | У1 | 1 очередь |  |
| 2.4 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении Юрьевского шоссе и автодороги Южной вылетной магистрали, идущей от Юрьевского шоссе до Псковского шоссе | У1 | 1 очередь |  |
| 2.5 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении с автодорогой "Великий Новгород - Псков" | У1 | 1 очередь |  |
| 2.6 | Строительство моста |  | через реку Веряжа | У1 | 1 очередь |  |
| 3 | Восточная дуговая магистраль |
| 3.1 | Реконструкция участка улицы Державина | реконструкция - 0,72 км+- 0,71 км | от автодороги "Великий Новгород - Хутынь" до Московской улицы | У1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3.2 | Реконструкция участка автодороги "Великий Новгород - Хутынь" | реконструкция - 0,72 км+- 0,71 км | от улицы Державина до пересечния с продолжением улицы 20-го Января | У1 | 1 очередь |  |
| 3.3 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении улицы Державина, улицей Федоровский Ручей и Московской улицей | У1 | 1 очередь |  |
| 3.4 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении с автодорогой "Великий Новгород - Хутынь" | У1 | 1 очередь |  |
| 3.5 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении с улицей Державина | У1 | 1 очередь |  |
| 3.6 | Строительство участка улицы 20-го января | строительство - 1,31 км; | от продолжения Большой Московской улицы до автодороги "Великий Новгород - Хутынь" | У1 | 1 очередь |  |
| 3.7 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении с продолжением Большой Московской улицы | У1 | 1 очередь |  |
| 3.8 | Реконструкция улицы 20-го Января |  |  | У1 | расчётный срок |  |
| 3.9 | Реконструкция участка автомобильной дороги | реконструкция - 1,17 км+5,21 км | от улицы 20-го Января до Сырковского шоссе | У1 | расчётный срок |  |
| 3.10 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении с Большой Санкт-Петербургской улицей | У1 | расчётный срок |  |
| 3.11 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении с улицей Советской Армии | У1 | расчётный срок |  |
| 3.12,3.13 | Реконструкция путепровода |  | через железную дорогу "Великий Новгород - Павловск (Санкт-Петербург)" | У1 | расчётный срок |  |
| 3.14 | Реконструкция путепровода |  | через железную дорогу "Великий Новгород - Чудово"; | У1 | расчётный срок |  |
| 3.15 | Реконструкция моста |  | через реку Волхов | У1 | расчётный срок |  |
| 4 | Формирование системы западных выходов на западную дуговую магистраль |
| 4.1 | Реконструкция проспекта Александра Корсунова |  |  | У1 | 1 очередь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.2 | Реконструкция проезд | реконструкция - 1,06 км+- 1,62 км,; | в продолжении проспекта Александра Корсунова | У1 | 1 очередь |  |
| 4.3 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении Сырковского шоссе, проспекта Мира и проспекта Александра Корсунова | У1 | 1 очередь |  |
| 4.4 | Реконструкция моста |  | через реку Веряжа | У1 | 1 очередь |  |
| 4.5 | Строительство участка дороги | строительство - 2,51 км; | от Западной дуговой магистрали до автодороги "Велкий Новгород - Луга" | У1 | 1 очередь |  |
| 4.6 | Строительство автомобильной дороги | строительство - 3,59 км; | продолжение улицы Зелинского до западной дуговой магистрали | У1 | расчётный срок |  |
| 4.7 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении с Западной дуговой магистралью | У1 | расчётный срок |  |
| 4.8 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении с проездом, идущим вдоль западной стороны Западного кладбища до автодороги от продолжения проспекта Мира до Западной дуговой магистрали | У1 | расчётный срок |  |
| 4.9 | Строительство моста |  | через реку Веряжа | У1 | расчётный срок |  |
| 4.10 | Реконструкция Нехинской улицы | реконструкция - 1,41 км+ - 1,77 км; | от проспекта Мира до Нехинского шоссе | У1 | расчётный срок |  |
| 4.11 | Реконструкция Нехинского шоссе | реконструкция - 1,41 км+ - 1,77 км; | от Нехинской улицы до Западной дуговой магистрали | У1 | расчётный срок |  |
| 4.12 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении с проездом, идущим вдоль западной стороны Западного кладбища до автодороги от продолжения проспекта Мира до Западной дуговой магистрали | У1 | расчётный срок |  |
| 4.13 | Реконструкция моста |  | через реку Веряжа | У1 | расчётный срок |  |
| 4.14 | Строительство автомобильной дороги | строительство - 3,19 км | продолжение строящегося проспекта Мира до западной дуговой магистрали | У1 | расчётный срок |  |
| 4.15 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении с проездом, идущим вдоль западной стороны Западного кладбища до автодороги от продолжения проспекта Мира до Западной дуговой магистрали | У1 | расчётный срок |  |
| 4.16 | Строительство моста |  | через реку Веряжа | У1 | расчётный срок |  |
| 5 | Подъезд к промышленной зоне Великого Новгорода |
| 5.1 | Реконструкция транспортной развязки |  | на пересечении с Санкт-Петербургским шоссе | У1 | расчётный срок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.2 | Строительство автомобильной дороги | строительство - 4,88 км; | от Санкт-Петербургского шоссе до Вяжищского проезда | У1 | расчётный срок |  |
| 5.3 | Строительство транспортной развязки |  | на пересечении Вяжищского проезда и подъезда к промышленной зоне | У1 | расчётный срок |  |
| 5.4 | Строительство путепровода |  | через железную дорогу "Великий Новгород - Чудово" | У1 | расчётный срок |  |
| 6 | Южный участок обхода Великого Новгорода |
| 6.1 | Строительство автомобильной дороги | строительство- 8,35 км; | от продолжения улицы Арциховского до Псковского шоссе | У1 | расчётный срок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.2 | Строительство моста |  | через реку Веряжа в районе деревни Три Отрока | У1 | расчётный срок |  |
| 6.3 | Строительство моста |  | через реку Веряжа в районе деревни Желкун | У1 | расчётный срок |  |

1.1.6. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В соответствии с Программами муниципального образования - городской округ Великий Новгород, программами Новгородской области на территории муниципального образования - городской округ Великий Новгород планируется размещение следующих объектов:

| № п/п | Вид, назначение и наименование объекта местного значения | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
|  | Строительство: |
| 1.1 | Общеобразовательная школа | 1550 мест | В районе ул. Псковская | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.1 | Общеобразовательная школа | 1225 мест | Микрорайон Ивушки | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.3 | Общеобразовательная школа | 1225 мест | Микрорайон Ивушки | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.4 | Общеобразовательная школа | 900 мест | Микрорайон Ивушки | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.5 | Общеобразовательная школа | 900 мест | Микрорайон Ивушки | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 2 | Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | Строительство: |
| 2.1 | Спортивное сооружение "Спортивный центр с универсальным игровым залом" | Определяется проектной документацией | Квартал 152, Псковская ул. | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | Определяется проектной документацией | ул. Псковская, ул. Щусева | Р1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 3 | Туризм и рекреация |
| 3.1 | Подготовка места массового отдыха населения на водных объектах Великого Новгорода |  | Софийская набережная | Р2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 3.2 | Подготовка места массового отдыха населения на водных объектах Великого Новгорода |  | Юрьевская набережная | Р2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 4 | Объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Строительство: |
| 4.1 | Участок автомобильной дороги ул. Космонавтов |  | от ул. Зелинского до ул. Нехинской | У1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 4.2 | Подъездные пути к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |  | Мкр. Кречевицы | У1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 4.3 | Подъездные пути к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |  | Мкр. Деревяницы | У1 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 5 | Газоснабжение |
|  | Строительство: |
| 5.1 | Газопровод низкого давления с устройством ГРПБ | Воздвиженская ул. - 0,140 км, Ул. Литвинова - Лукина - 0,175 км, Петровская ул. - 0,315 км, Юрьевский пер. - 0,96 км, | 8 квартал, Деревяницы-1 Воздвиженская ул., ул. Литвинова-Лукина | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.2 | Газопровод низкого давления с устройством ГРПБ | Петровская ул. - 0,315 км, Юрьевский пер. - 0,96 км, От Петровской ул. до Авиационной ул., Базарный пер. - 0,251 км, Колхозный пер. - 0,260 км, Орловская ул. - 0,447 км, Тихий пер, Торговый пер. - 0,247 км, Орловская ул. (от точки 5 до угла поворота 9) - 0,447 км, Воскресенская слобода - 0,480 км. | 8 квартал, Деревяницы-1 Петровская ул., Юрьевский пер., от Петровской ул. до Авиационной ул., Базарный пер., Колхозный пер., Орловская ул., Тизий пер., Торговый пер., Орловская ул., Воскресенская слобода | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.3 | Газопровод среднего давления | Газификация частного сектора | в микрорайоне Кречевицы Великого Новгорода (деревня № 2), Михайловская ул., Мало-Волховская ул., Мирный пер. | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 75 м |
| 5.4 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП | По Народной ул. - 0,3 км | по Народной ул. | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.5 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ | По Инженерной ул. - 0,115 км, По Гаражному пер. - 0,197 км | по Инженерной ул. и Гаражному пер. | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.6 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПБ | По Хутынской ул. - 0,8 км, По Хутынскому проезду - 0,245 км | по Хутынской ул. и Хутынскому проезду | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.7 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПБ | По Кречной ул.: Среднее давление- 0,1 км, Низкое давление - 0,707 км | по Кречной ул. | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.8 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПБ (среднее давление – 0,1 км, низкое давление – 0,707 км) | Среднее давление - 0,1 км, Низкое давление - 0,707 км; Ул. Новаторов - 0,532 км, Бетонная ул. - 0,275 км | по ул. Новаторов и Бетонной ул. | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.9 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПБ |  | Деревяницкий район, квартал 8 | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.10 | Газопровод |  | по Береговой ул. | - | 1 очередь | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 5.11 | Газовая котельная | установленной тепловой мощностью 12,89 Гкал/ч (15 МВт) Отдельно стоящая автоматизированная водогрейная котельная, в том числе приобретение энергосберегающего котельного оборудования | Великий Новгород, ул. Советской Армии, микрорайон 4 (Деревяницы) | - | 1 очередь | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны |

1.1.7. Сведения об объектах местного значения, предлагаемых к размещению в Генеральном плане

| № п/п | Вид, назначение и наименование объекта местного значения | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
|  | Строительство: |
| 1.1 | Дошкольное учреждение | 340 мест | Мкр. Деревяницы | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.2 | Дошкольное учреждение | 340 мест | Мкр. Деревяницы | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.3 | Дошкольное учреждение | 380 мест | Мкр. Деревяницы | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.4 | Дошкольное учреждение | 380 мест | Мкр. Деревяницы | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.5 | Дошкольное учреждение-ясли | 140 мест | Квартал 150 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.6 | Дошкольное учреждение-ясли | 80 мест | Квартал 151 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.7 | Дошкольное учреждение | 250 мест | Мкр. Волховский | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.8 | Дошкольное учреждение | 210 мест | Мкр. Северный | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.9 | Дошкольное учреждение | 210 мест | Мкр. Северный | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.10 | Общеобразовательная школа | 1600 мест | Мкр. Северный | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.11 | Многопрофильный колледж |  | Мкр. Северный | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.12 | Дошкольное учреждение. Строительство | 140 мест | Мкр. Кречевицы | Д2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.13 | Дошкольное учреждение. Строительство | 210 мест | Мкр. Кречевицы | Д2 | 1 очередь | не устанавливаются |
| 1.14 | Дошкольное учреждение | 340 мест | Мкр. 147 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.15 | Дошкольное учреждение | 340 мест | Мкр. 147 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.16 | Дошкольное учреждение | 340 мест | Мкр. 147 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.17 | Дошкольное учреждение | 340 мест | Мкр. 147 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.18 | Общеобразовательная школа | 1000 мест | Мкр. 147 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 1.19 | Общеобразовательная школа | 1000 мест | Мкр. 147 | Д2 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 2 | Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | Строительство: |
| 2.1 | Спортзал | 2,2 га, возможно после передачи военными | Мкр. Кречевицы | Р1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион | Определяется проектом | Мкр. 14 Западного района | Р1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 2.3 | Комплекс спортивных площадок | Определяется проектом | Мкр. 150, 151 | Р1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 2.4 | Комплекс спортивных площадок | Определяется проектом | Мкр. Волховский | Р1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 2.5 | Спортивно-развлекательный центр | Определяется проектом | Мкр. Северный | Р1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Строительство: |
| 3.1 | Большая Московская ул. |  | На участке от ул. Державина до ул. 20-го Января | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.2 | Автомобильная дорога |  | От транспортной развязки пр. Мира - Нехинская ул. до пересечения ул. 8 Марта - Псковская ул. | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.3 | Участок Новолучанской ул. |  | Продолжение дороги через ж/д до ул. Зелинского | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.4 | Участок Северной ул. |  | Продолжение дороги до Б. санкт-Петербургской ул. | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.5 | Участок Северной ул. |  | Продолжение дороги до Сырковского шоссе | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.3 | Путепровод |  | через ж/д на продолжении улицы 8 марта | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.4 | Путепровод |  | через ж/д на северо-западном ответвлении от Вяжищского проезда, рядом с территорией завода "Акрон". | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.5 | Путепровод |  | через ж/д на продолжении Новолучанской ул. | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.6 | Путепровод |  | через ж/д на продолжении Северной ул. | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Реконструкция: |
| 3.7 | Реконструкция автомобильной дороги Нехинской ул. | С расширением и устройством велодорожки | ул. Нехинская | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 3.8 | Реконструкция ул. 20-го Января | Определяется проектом | На участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., Деревяницкий жилой район | У1 | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4 | Водоснабжение |
|  | Строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения основных потоков воды |
| 4.1 | два водовода | диаметр 1000 мм | Западный жилой район, ЛВС - ул. 8 Марта - просп. Мира | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.2 | водовод | диаметр 1000 мм | Западный жилой район, ЛВС - Орловская ул. - ул. Космонавтов | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.3 | водовод | диаметр 500 мм | Западный жилой район, ул. Ломоносова - Нехинское шоссе –просп. Мира | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.4 | водовод - | диаметр 500 мм | Западный жилой район, Нехинское шоссе - ул. Ломоносова просп. Александра Корсунова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.5 | водовод | диаметр 500 мм | Мкр. Северный, Рабочая ул. - Большая Санкт-Петербургская ул. - Лужское шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.6 | водовод | диаметр 300 мм | Мкр. Северный, Большая Санкт-Петербургская ул. - ул. Щусева | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.7 | два водовода, ПНС | диаметр 300 мм | Мкр. Кречевицы | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.8 | ПНС, ВОС |  | Мкр. Волховский | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.9 | водовод | диаметр 700 мм | Торговая сторона и Деревяницкий жилой район, Заставная ул. - Большая Московская ул. - Студенческая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.10 | водовод | диаметром 300 мм | Д. Юрьево, ЛВС до Юрьева монастыря | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.11 | водовод.; | диаметром 800 мм | Псковский жилой район, ЛВС - ул. 8 Марта - Псковская ул | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.12 | водовод | диаметром 400 мм | Псковский жилой район, Псковская ул. - Октябрьская ул | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.13 | водовод | диаметром 400 мм | Псковский жилой район, ул. 8 Марта - дюкер р. Веряжа | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Строительство магистральных сетей для подачи воды к новой застройке |  |  |
| 4.14 | магистральные сети водопровода: | диаметр 450 мм, длина 1,05 км; диаметр 355 мм, длина 0,45 км; диаметр 250 мм, длина 0,35 км | Псковский жилой район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.15 | уличные сети водопровода | диаметр 250 мм, длина 0,35 км; диаметр 180 мм, длина 0,36 км; диаметр 125 мм, длина 1,50 км; диаметр 110 мм, длина 2,15 км | Псковский жилой район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.16 | магистральные сети водопровода | диаметр 140 мм, длина 1,10 км; диаметр 180 мм, длина 5,50 км; диаметр 225 мм, длина 1,20 км; диаметр 315 мм, длина 1,50 км; диаметр 355 мм, длина 3,10 км; диаметр 450 мм, длина 0,61 км; диаметр 800, длина 1,0 км; диаметр 900 мм, длина 2,65 км | Псковский жилой район, кварталы 147, 148 города | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.17 | уличные сети водопровода: | диаметр 110 мм, длина 1,40 км; диаметр 125 мм, длина 0,62 км; диаметр 140 мм, длина 1,40 км; диаметр 160 мм, длина 0,84 км; диаметр 180 мм, длина 7,30 км; диаметр 200 мм, длина 1,70 км; диаметр 225 мм, длина 1,20 км; диаметр 250 мм, длина 0,26 км; диаметр 355 мм, длина 3,30 км | Псковский жилой район, кварталы 147, 148 города | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.18 | магистральная сеть водопровода - | диаметр 450 мм, длина 0,42 км | Микрорайон Луговой, квартал 238 города | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.19 | водовод | диаметр 315 мм, длина 0,61 км | Кварталы 118,119, ул. Павла Левитта - ул. 3-я Сенная | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.20 | водовод | диаметр 315 мм, длина 0,59 км | Кварталы 118,119, Большая Санкт-Петербургская ул. - Рабочая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.21 | внутриквартальные водопроводные линии: | диаметр 315 мм, длина 1,10 км; диаметр 250 мм, длина 2,26 км | Кварталы 118,119 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.22 | магистральные сети водопровода: | диаметр 300 мм, длина 2,40 км; диаметр 500 мм, длина 4,66 км, диаметр 710 мм, длина 0,59 км; диаметр 1000мм, длина 0,58 км | Деревяницкий жилой район | - | 1 очередь | не устанавливаются |
| 4.23 | уличные сети водопровода: | диаметр 100 мм, длина 6,45 км; диаметр 150 мм, длина 2,64 км, диаметр 180 мм, длина 1,78 км; диаметр 110 мм, длина 0,28 км; диаметр 200 мм, длина 4,27 км; диаметр 300 мм, длина 1,66 км | Деревяницкий жилой район | - | 1 очередь | не устанавливаются |
| 4.24 | магистральные сети водопровода | диаметр 250 мм, длина 6,30 км | Мкр. Кречевицы, квартал 200 города | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.25 | уличные сети водопровода | диаметр 160 мм, длина 0,50 км; диаметр 110 мм, длина 10,00 км; диаметр 63 мм, длина 1,00 км | Мкр. Кречевицы, квартал 200 города | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.26 | водоводы | диаметр 315 мм, длина 0,76 км; диаметр 160 мм, длина 1,62 км | Северный жилой район, Кречная ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.27 | водовод | диаметр 355 мм, длина 0,66 км и диаметр 560 мм, длина 2,12 км, | Северный жилой район, Рабочая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.28 | водовод | диаметр 500 мм, длина 2,12 км | Северный жилой район, Рабочая ул. - Лужское шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.29 | водовод | диаметр 355 мм, длина 1,80 км | Северный жилой район, Большая Санкт-Петербургская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Строительство магистральных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений |
| 4.30 | магистральная сеть водопровода - | диаметр 315 мм, длина 7,00 км | Микрорайон Кречевицы, квартал 200 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Строительство сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды |
| 4.31 | водовод | диаметр 355 мм, длина 0,78 км - | Псковский жилой район, ул. Каберова - Власьевская -ул. 8 Марта | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.32 | водовод | диаметр 450 мм, длина 1,61 км | Псковский жилой район, ул. Белова - дюкер через р. Веряжа | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.33 | водовод | диаметр 450 мм, длина 0,39 км | Новая ул. - Псковская ул | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.34 | водовод; | диаметр 450 мм, длина 0,45 км | ул. Белова - ул. Обороны | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.35 | водовод | диаметр 710 мм, длина 1,54 км | Псковский жилой район, Троицкая ул. - ул. Обороны | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.36 | водовод | диаметр 355 мм, длина 0,83 км | Псковский жилой район, Шелонская ул. - Солецкая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.37 | водовод | диаметр 250 мм, длина 0,28 км | Псковский жилой район, Славянская ул. - ул. Каберова - Власьевская | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.38 | водовод | диаметр 250 мм, длина 0,28 км | Псковский жилой район, Шимская ул. - Батецкая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.39 | водовод | диаметр 450 мм, длина 1,69 км | Псковский жилой район, Псковская ул. - Октябрьская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.40 | перекладка водопроводных линий | диаметр 280 мм, длина 0,34 км и диаметр 560 мм, длина 0,35 км | Деревяницкий жилой район, 96 индивидуальных жилых домов по ул. Советской Армии - ул. Королёва | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Реконструируемые участки водопроводной сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
| 4.41 | водовод | диаметр 300 мм, длина 283,0 м | Западный жилой район, просп. Мира - ул. Свободы - ул. Ломоносова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.42 | водовод | диаметр 250 мм, длина 438,0 м | Западный жилой район, просп. Мира - ул. Попова -ул. Ломоносова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.43 | водовод | диаметр 300 мм, длина 300,0 м | Западный жилой район, просп. Александра Корсунова - просп. Мира | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.44 | водовод | диаметр 300 мм, длина 773,0 м | Северный жилой район, Черепичная ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.45 | водовод | диаметр 500 мм, длина 1050,0 м | Северный жилой район, ул. Энергетиков - Лужское шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.46 | водовод | диаметр 300 мм, длина 1353,0 м | Северный жилой район, Сырковское шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.47 | водовод | диаметр 300 мм, длина 500,0 м | Северный жилой район, Рабочая ул. - Северная ул. - Большая Санкт-Петербургская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.48 | водовод | диаметр 500 мм, длина 318,0 м | Северный жилой район, Базовый пер. - Рабочая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.49 | водовод | диаметр 600 мм, длина 125,0 , | Северный жилой район, Магистральная, ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.50 | водовод | диаметр 450 мм, длина 2110,0 м | ул. Черняховского - просп. Мира | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.51 | водовод | диаметр 200 мм, длина 600,0 | Большая Санкт-Петербургская ул., № 39 -№ 41 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.52 | водовод | диаметр 300 мм, длина 700,0 м | ул. Красилова - ул. Бояна - наб. Александра Невского | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.53 | дюкер | диаметр 500 мм, длина 325,0 м | через р. Волхов - Великая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.54 | водовод | диаметр 500 мм, длина 600,0 м | Парковая, ул. - ул. Державина | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.55 | водовод | диаметр 300 мм, длина 500,0 м | ул. 20 Января - ул. Водников | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Новое строительство и реконструкция насосных станций |
| 4.56 | насосная станция III подъема |  | Деревяницкий жилой район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.57 | ПНС |  | Квартал 118, 119 города | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Новое строительство и реконструкция резервуаров |
| 4.58 | завершение строительства 2 резервуаров чистой воды | объемом 3200 м³ каждый | Деревяницкий жилой район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.59 | два резервуара чистой воды | объемом 1500 м³ каждый | Мкр. Кречевицы | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 4.60 | резервуар чистой воды | объёмом 3000 м³ (реконструкция) | Мкр. Волховский | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5 | Водоотведение |
|  | Сведения об объектах, планируемых к новому строительству |
| 5.1 | комплектная КНС № 5 |  | Квартал 147, Орловская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.2 | комплектная КНС № 3 |  | Квартал 147, ул. Каберова - Власьевская | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.3 | комплектная КНС № 4 |  | Квартал 147, Троицкая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.4 | комплектная КНС № 7 |  | Квартал 148, Шимская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.5 | комплектная КНС № 6 |  | Кварта 141, Троицкая ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.6 | КНС – 2 шт. |  | Д. Юрьево | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.7 | Комплекс БОС по очистке сточных вод |  | Северный район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.8 | Современный комплекс БОС по очистке сточных вод |  | Деревяницкий жилой район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.9 | Вывод из эксплуатации ЦНС |  |  | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях в существующих районах застройки |
| 5.10 | 2 напорные линии | диаметр 450 мм, длина 1,08 км | КНС № 7 - КГН ул. Людогоща | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.11 | 2 напорные линии | диаметр 400 мм, длина 3,24 км | КНС № 3 – коллектор № 13 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.12 | 2 напорные линии | диаметр 400 мм, длина 0,85 км | КНС № 18 - КГН по Большой Санкт-Петербургской ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.13 | 2 напорные линии | диаметр 500 мм, длина 1,63 км | КГН по Большой Санкт-Петербургской ул. – КГН по Сырковскому шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.14 | напорная линия | диаметр 500 мм, длина 5,06 км | КНС "ССК КГН завода "Элкон" | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.15 | 2 напорные линии | диаметр 250 мм, длина 1,73 км | КНС п. Волховский | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.16 | напорная линия | диаметр 100 мм, длина 0,58 км | КНС № 9 – КГН ул. Мерецкова – Волосова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5 | 2 напорные линии | диаметр 279 мм, длина 3,20 км | КНС в д. Сырково – КГН | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.18 | 2 напорные линии | диаметр 300 мм, длина 0,51 км | КНС № 7 по ул. Людогощей | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.19 | 2 напорные линии | диаметр 700 мм, длина 1,88 км | КНС № 17 КГН по Сырковскому шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.20 | 2 напорные линии | диаметр 200 мм, длина 0,28 км; | КНС "Стройдеталь" - КГН | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.21 | самотечный коллектор | диаметр 1400 мм, длина 3,0 км | по ул. Германа - РНС; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.22 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,12 км | по Большой Московской ул. д. 25, корп. 4 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.23 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,12 км) | по Большой Конюшенной ул., д. 5 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.24 | канализация | диаметр 250 мм, длина 0,16 км | по Большой Санкт-Петербургской ул., д. 1/7 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.25 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,23 км | по Большой Санкт-Петербургской ул., д. 28 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.26 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,14 км | по Великолукской ул.; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.27 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,22 км | по Нехинской ул., д. 16 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.28 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,11 км | по Новолучанской ул., д. 17 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.29 | канализация | диаметр 250 мм, длина 0,27 км | по Промышленной ул., д. 12 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.30 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,32 км | по просп. Мира, д. 25 корп. 2 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.31 | канализация | диаметр 400 мм, длина 0,30 км | по просп. Мира, д. 27, корп. 1 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.32 | канализация | диаметр 250 мм, длина 0,16 км) | по ул. Черняховского, д. 82 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.33 | 2 линии | диаметр 300 мм, длина 0,59 км | по ул. Газон - ул. Черняховского | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.34 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,42 км | по ул. Газон - ул. Штыкова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.35 | 3 линии | диаметр 400 мм, длина 0,89 км | - церковь Бориса и Глеба КНС № 3 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.36 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,17 км | по ул. Герасименко - Маницына – ул. Фёдоровский Ручей; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.37 | 2 линии | диаметр 300 мм, длина 0,45 км | по ул. Белова, д. 10 Псковской ул., д. 2; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.38 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,34 км | по Дворцовой ул., д. 4 - наб. Александра Невского, д. 24; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.39 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,10 км | по Большой Московской ул. - Дворцовой ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.40 | канализация | диаметр 300 мм, длина 1,30 км | по Яковлева ул. - наб. реки Гзень | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.41 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,22 км | КГН по ул. Мерецкова - Волосова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.42 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,62 км | по Десятинной ул. - КНС № 4 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.43 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,32 км | по ул. Чернышевского - КНС № 4 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.44 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,47 км | по ул. Космонавтов - ул. Ломоносова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.45 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,34 км | по ул. Красилова - р. Тарасовец | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.46 | канализация | диаметр 400 мм, длина 0,55 км | по Воскресенскому бульвару | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.47 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,25 км | по Большой Московской ул. - наб. Александра Невского | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.48 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,19 км | по ул. Красилова, д. 41/23 - ул. Рогатица | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.49 | 2 линии | диаметр 300 мм, длина 0,85 км | территория Кремля | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.50 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,22 км | по Локомотивной ул.; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.51 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,40 км | пл. Победы - Софийская ул. Черняховского | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.52 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,45 км | церковь Власия - ул. Черняховского | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.53 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,60 км | по Заставной ул. - Студенческой ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.54 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,38 км | по Мстинской ул. - наб. Александра Невского | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.55 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,48 км | по ул. Химиков - Техническому проезду | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.56 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,14 км | по Славной ул. - ул. Красилова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.57 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,14 км | по Михайлова ул. - Большой Московской ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.58 | канализация | диаметр 400 мм, длина 0,44 км | по Прусской ул. - КНС № 7 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.59 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,20 км | по Новолучанской ул.; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.60 | канализация | (диаметр 300 мм, длина 0,20 км) по Прусской ул., д. 28 - ул. Обороны |  | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.61 | 2 линии | диаметр 300 мм, длина 0,38 км | по просп. Мира – ул. Ломоносова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.62 | канализация | диаметр 300 мм, длина 0,70 км | по ул. Черемнова - Конюхова –наб. Александра Невского; | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.63 | завершение строительства коллектора № 20 | диаметр1600 мм | по Магистральной улице. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
|  | Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях во вновь осваиваемых районах под жилищную и комплексную застройку |
| 5.64 | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС № 5 - 2 шт. | диаметром 140 мм, длиной 0,9 км | Кварталы 141, 142, 145 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.65 | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС № 7 - 2 шт. | . диаметром 110 мм, длиной 0,3 км | Кварталы 141, 142, 145 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.66 | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС № 6 - 2 шт. | диаметром 75 мм, длиной 0,3 км | Кварталы 141, 142, 145 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.67 | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС № 3 - 2 шт. | диаметром 355 мм, длиной 1,54 км | Кварталы 141, 142, 145 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.68 | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС № 4 - 2 шт. | диаметром 315 мм, длиной 1,04 км | Квартал 147 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.69 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 1500 мм, длиной 3,5 км | От пр.Энергетиков до Сырковского шоссе | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.70 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 560 мм, длиной 0,41 км | Коммунальная ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.71 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 355 мм, длиной 0,6 км | Псковская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.72 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 250 мм, длиной 0,34 км; | Квартал 123 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.73 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 355 мм, длиной 2,65 км; диаметром 250 мм, длиной 5,95 км | Кварталы 141, 142, 145 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.74 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 250 мм, длиной 9,45 км | Псковский жилой район, кварталы 147, 148 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.75 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | диаметром 710 мм, длиной 0,12 км, диаметром 315 мм, длиной 2,12 км; диаметром 355 мм, длиной 3,51 км; диаметром 225 мм, длиной 2,36 км | Псковский жилой район, кварталы 147, 148, Озерная ул. - ул. 8 Марта - | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.76 | Магистральный коллектор | диаметром 500 мм, длиной 0,455 км | Кварталы 118, 119 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.77 | Внутриквартальная канализация | диаметром 225 мм, длиной 1,80 км | Кварталы 118, 119 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 5.78 | Строительство самотечных канализационных коллекторов | 3 шт. диаметром 225 мм, 180 мм, 110 мм | Рюриково Городище | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6 | Система дождевого водоотведения |
| 6.1 | Устройство ливневой канализации |  | по Большой Московской ул. от дома № 64 до Пестовской ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.2 | Перекладка труб | труба диаметром 400 мм, протяженность - 400 м | ул. Черняховского, от ул. Людогоща до Новолучанской ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.3 | Устройство ливневой канализации | труба диаметром 400 мм, протяженность - 700 м | Десятинная ул., от Прусской ул. к учебно-курсовому комбинату с выпуском в ручей Осоковец | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.4 | Устройство ливневой канализации | труба диаметром 400 мм, протяженность - 500 м | Орловская ул., от ул. Каберова - Власьевской до Троицкой ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.5 | Внутриквартальный коллектор с врезкой в коллектор по ул. Германа, | труба диаметром300 мм, протяженность - 500 м | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.6 | Устройство ливневой канализации | труба диаметром 400 мм, протяженность - 350 м | ул. 8 Марта, от Октябрьской ул. до Псковской ул., параллельно дому № 40, корпус 1, | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.7 | Устройство ливневой канализации | труба диаметром 600 мм, протяженность - 1100 | ул. Вересова, от Большой Санкт-Петербургской ул. до выхода в реку Волхов | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.8 | Перекладка коллектора | труба диаметром 800 мм, протяженность - 400 м | ул. 20 Января, от дома № 6 до дома № 20 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.9 | Перекладка коллектора | труба диаметром 600 мм, протяженность - 1200 м | Технический проезд, от ул. Менделеева, вдоль забора МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" с выходом в коллектор по ул. Ломоносова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.10 | Перекладка коллектора | труба диаметром .600 мм, протяженность - 1000 м | Ул. Энергетиков, от Северной ул. до Авторемонтного завода | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.11 | Перекладка коллектора | труба диаметров 600 мм, протяженность - 700 м | ул. Космонавтов, от ул. Зелинского до проспекта Александра Корсунова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.12 | Перекладка коллектора | труба диаметром 800 мм, протяженность - 400 м | ул. Химиков, коллектора от дома № 11 до ул. Космонавтов | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.13 | Перекладка коллектора | труба диаметром 500 мм, протяженность - 650 м | ул. Зелинского, от ул. Ломоносова до ул. Космонавтов | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.14 | Строительство коллектора | труба диаметром 600 мм, протяженность - 600 м | просп. Мира, от Нехинской ул. до ГИБДД | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.15 | Перекладка коллектора | труба диаметром 500 мм, протяженность - 620 м; | ул. Боткина, от ул. Ломоносова до дома № 28 по ул. Космонавтов | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.16 | Перекладка коллектора | , труба диаметром 600 мм, протяженность - 500 м | ул. Менделеева, от ул. Химиков до проспекта Александра Корсунова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.17 | Строительство коллектора | труба диаметром 300 мм, протяженность - 220 м | Большая Московская ул., д. 68 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.18 | Перекладка внутриквартального коллектора, | труба диаметром 300 мм, протяженность - 540 м | ул. Химиков, д.14, корп.2, | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.19 | Строительство коллектора | труба диаметром 500 протяженность - 300 м | Козьмодемьянская ул., от Большой Санкт- Петербургской ул. до Великой ул. с врезкой в коллектор по Большой Санкт- Петербургской ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.20 | Строительство коллектора | труба диаметром 600 мм, протяженность - 1200 м | ул. Т. Фрунзе - Оловянка, от ул. Фёдоровский Ручей до ул. Панкратова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.21 | Строительство коллектора | труба диаметром 600 мм, протяженность - 500 м | Великолукская ул. | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 6.22 | Перекладка коллектора | труба диаметром 800 мм, протяженность - 1700 м | Октябрьская ул., от ул. 8 Марта до ул. Белова | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7 | Теплоснабжение |
| 7.1 | Строительство системы теплоснабжения, в том числе газовых модульных блочных котельных. | Закрытая 4-х трубная тупиковая схема. Прокладка сетей теплоснабжения принята подземной бесканальной в ППУ изоляции. | Деревяницкий район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.2 | Строительство системы теплоснабжения | Подключение к котельной ООО "Новострой" Закрытая 4-х трубная тупиковая схема. Приготовление горячей воды будет производиться непосредственно в котельных с установкой в них пластинчатых теплообменников. Прокладка сетей теплоснабжения принята подземной бесканальной в ППУ изоляции | Псковский район | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.3 | Строительство системы теплоснабжения | Определяется проектом | Кварталы 239, 120, 243 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.4 | ЦТП |  | Кварталы 239, 120, 243 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.5 | Реконструкция котельной |  | Кварталы 239, 120, 243 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.6 | Демонтаж котельной № 18 МУП "Теплоэнерго" |  | Северный жилой район, кварталы 118, 119 | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.7 | Перевод котельных в режим ЦТП: № 65, 62, 29, 51, 26, 13, 6, 45,4, 5, 12. |  | Софийская сторона | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.8 | Перевод котельных в режим ЦТП: № 8, 9, 15, 23, 27, 30, 21, 43а, 68, 49, 39, 17. |  | Торговая сторона | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.9 | Перевод котельных в режим ЦТП: № 10, 50а, 46, 46а, 61, 54, 40, 60 и 36 в режим ЦТП. |  |  | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.10 | Объединение тепловых сетей котельных на левом и правом берегу р. Волхов в центре города. |  | Центр Софийская и Торговая стороны | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.11 | Перевод котельных в режим ЦТП: № 1, 2, 14, 7, 20, 31, 52М |  | Центр Софийская и Торговая стороны | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.12 | Подключение ТЭЦ ГУ ОАО "ТГК-2" к тепловым сетям МУП "Теплоэнерго" |  |  | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 7.13 | Перевод котельных в режим ЦТП: № 38, 41, 42, 18, 57, 66 |  |  | - | расчётный срок | не устанавливаются |
| 8 | Газоснабжение |
| 8.1 | Строительство газопровода среднего давления с установкой Котельной и ГРП | Длина – 0,03 км | Ул. Сенная |  | 1 очередь |  |
| 8.2 | Газопровод среднего давления для газовой блочной котельной, реконструируемого стадиона "Центральный" | Длина – 0,06 км | Парк 30 лет Октября |  | 1 очередь |  |
| 8.3 | Размещение ГРП | Определяется проектом | Ул. Линейная |  | расчётный срок |  |
| 8.4 | Размещение ГРП | Определяется проектом | Ул Нехинская |  | расчётный срок |  |
| 8.5 | Строительство газовых сетей | В соответствии со схемой теплоснабжения в административных границах Великого Новгорода на период до 2030 года | Квартал 147 |  | расчётный срок |  |
| 8.5 | Строительство газовых сетей | В соответствии со схемой теплоснабжения в административных границах Великого Новгорода на период до 2030 года | Мкр.Деревяницы |  | расчётный срок |  |

Строительство объектов может осуществляться как за счет частных инвестиций либо за счет средств бюджета муниципального района, так и за счет консолидированного финансирования.