### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения  дворовой территории  по ул. Большая Московская д. 59

1. Наименование работ:  монтаж системы видеонаблюдения дворовой территории многоквартирного дома по ул. Большая Московская д. 59

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3 Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований к   функциональным характеристикам   оборудования – видеокамер , мониторов, видеорегистратора - отвечающим современным параметрам систем СОТ (CCTV). В расчёт берутся, как стандартные (освещённость, угол обзора, чувствительность, степень защиты корпуса и разрешение и т.д.), так и индивидуальные характеристики ки (сжатие и скорость передачи сигнала, детекция движения, поворотный механизм, аудиосигнал и т.д.). Основная задача приборов видеонаблюдения,   – это максимальная идентификация объектов съёмки, при минимальных затратах на создание технической базы охранного CCTV . Система видеонаблюдения должна обеспечивать (технические требования ГОСТ Р 51558-2008 к функциональным характеристикам следующего оборудования – видеокамерам, мониторам, видеорегистраторам - отвечающим современным параметрам систем СОТ (CCTV). В расчёт берутся, как стандартные (освещённость, угол обзора, чувствительность, степень защиты корпуса и разрешение и т.д.), так и индивидуальные х-ки (сжатие и скорость передачи сигнала, детекция движения, поворотный механизм, аудиосигнал и т.д.). Основная задача приборов видеонаблюдения,   – это максимальная идентификация объектов съёмки, при минимальных затратах на создание технической базы охранного CCTV

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом  дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ___________________________ |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
|  | на монтаж системы видеонаблюдения |
| Жилой дом № 59 по ул. Большая Мосовская |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне | 1 шт. | 12 |  |
|  |  | 1/12 |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-04-064-02 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа | 1 шт. | 1 |  |
|  |  | 2/1 |  |  |  |
| 3 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 2 |  |
|  |  | 3/2 |  |  |  |
| 4 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |  |
|  |  | 4/2 |  |  |  |
| 5 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |  |
|  |  | 5/2 |  |  |  |
| 6 | ТЕРм10-08-005-02 | Прокладка кабеля по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 10 |  |
|  |  | 6/10 |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 3 |  |
|  |  | 7/3 |  |  |  |
| 8 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (монтажная) | 1 шт. | 12 |  |
|  |  | 8/12 |  |  |  |
| 9 | цена поставщика | IP видеорегистратор Orient NVR-8825S | шт. | 1 |  |
|  |  | 1/1 |  |  |  |
| 10 | цена поставщика | Жесткий диск Western Digital 4 Тб SATA 6Gb | шт. | 1 |  |
|  |  | 2/1 |  |  |  |
| 11 | цена поставщика | ИБП PowerCom IMP-1500AP | шт. | 1 |  |
|  |  | 3/1 |  |  |  |
| 12 | цена поставщика | ИБП PowerCom IMP-625AP | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 13 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения уличной установки IP-камера 3Мп | шт. | 3 |  |
|  |  | 5/3 |  |  |  |
| 14 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения купольная IP-камера 3Мп | шт. | 9 |  |
|  |  | 6/9 |  |  |  |
| 15 | цена поставщика | Коммутатор D-Link Gigabit PoE Switch DES-1008P+ | шт. | 2 |  |
|  |  | 7/2 |  |  |  |
| 16 | цена поставщика | Коробка монтажная | шт. | 12 |  |
|  |  | 8/12 |  |  |  |
| 17 | цена поставщика | Роутер (маршрутизатор) TP-LINK TL-WR841N | шт. | 1 |  |
|  |  | 9/1 |  |  |  |
| 18 | цена поставщика | Щит монтажный | шт. | 2 |  |
|  |  | 10/2 |  |  |  |
| 19 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки (м) | м | 1300 |  |
|  |  | 11/1300 |  |  |  |
| 20 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки с тросом (м) | м | 300 |  |
|  |  | 12/300 |  |  |  |