### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов № 6 по бульвару Лени Голикова и № 25 корпус 1 по пр. Мира в Великом Новгороде – ЛОТ № 2 (Дополнительный перечень работ)

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов №6 по бульвару Лени Голикова и № 25 корпус 1 по пр. Мира в Великом Новгороде - ЛОТ № 2 (Дополнительный перечень работ)

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;   СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 1 сентября 2022 г.

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 - снос и корчёвка деревьев (снос 44 деревьев и корчёвка 23 пней) |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-34-03 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см | м3 | 207 |  |
|  |  | 1/207 |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-105-09 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт. | 0,23 |  |
|  |  | 2/0,23 |  |  |  |
| 3 | ФСЦпг01-01-01-008 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 147,2 |  |
|  |  | 3/147,2 |  |  |  |
| 4 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км | 1 т груза | 147,2 |  |
|  |  | 4/147,2 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом №6 ( площадка для сбора ТКО) |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР09-05-001-01 | Демонтаж облицовки сеткой и стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,332 |  |
|  |  | 1/0,332 |  |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-001-03 | Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт. | 0,07 |  |
|  |  | 2/0,07 |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,026775 |  |
|  |  | 3/0,026775 |  |  |  |
| 4 | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 12 |  |
|  |  | 4/12 |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0066 |  |
|  |  | 5/0,0066 |  |  |  |
| 6 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонного пандуса | 100 м3 | 0,0034 |  |
|  |  | 6/0,0034 |  |  |  |
| 7 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт. | 0,14 |  |
|  |  | 7/0,14 |  |  |  |
| 8 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас конструкции и калиток) | т | 0,146 |  |
|  |  | 8/0,146 |  |  |  |
| 9 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка каркаса сеткой и стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,5 |  |
|  |  | 9/0,5 |  |  |  |
| 10 | ФЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,06 |  |
|  |  | 10/0,06 |  |  |  |
| 11 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,4 |  |
|  |  | 11/0,4 |  |  |  |
| 12 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,4 |  |
|  |  | 12/0,4 |  |  |  |
| 13 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 6 |  |
|  |  | 13/6 |  |  |  |
| 14 | ФЕР09-05-014-03 | Установка табличек | шт. | 13 |  |
|  |  | 14/13 |  |  |  |
| 15 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | 100 м2 | 0,2 |  |
|  |  | 15/0,2 |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт. | 6 |  |
|  |  | 16/6 |  |  |  |
| 17 | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт. | 6 |  |
|  |  | 17/6 |  |  |  |
| 18 | 22.1.02.06-0001 | Ключ абонента домофонный | 10 шт. | 65 |  |
|  |  | 18/65 |  |  |  |
| 19 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 6 |  |
|  |  | 19/6 |  |  |  |
| 20 | 01.7.04.10-0011]при | кнопка отпирания | комплект | 6 |  |
|  |  | 20/6 |  |  |  |
| 21 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (мачта под СИП) | т | 0,00924 |  |
|  |  | 21/0,00924 |  |  |  |
| 22 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,043 |  |
|  |  | 22/0,043 |  |  |  |
| 23 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |
|  |  | 23/0,2 |  |  |  |
| 24 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 20 |  |
|  |  | 24/20 |  |  |  |
| 25 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
|  |  | 25/0,2 |  |  |  |
| 26 | 21.1.06.09-0092 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 | 1000 м | 0,02 |  |
|  |  | 26/0,02 |  |  |  |
| 27 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт. | 7 |  |
|  |  | 27/7 |  |  |  |
| 28 | 20.5.02.05-0001 | Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100x100x56 мм | шт. | 7 |  |
|  |  | 28/7 |  |  |  |
| 29 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола. | 100 м | 0,18 |  |
|  |  | 29/0,18 |  |  |  |
| 30 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм. | м | 18 |  |
|  |  | 30/18 |  |  |  |
| 31 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт. | 1,8 |  |
|  |  | 31/1,8 |  |  |  |
| 32 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. | 100 м | 0,18 |  |
|  |  | 32/0,18 |  |  |  |
| 33 | 21.1.04.01-1006 | Кабель витая пара, категория 5e, 4х2х0,51 | 1000 м | 0,018 |  |
|  |  | 33/0,018 |  |  |  |
| 34 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 4 |  |
|  |  | 34/4 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л.Голикова, дом № 6 - озеленение |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,3 |  |
|  |  | 1/0,3 |  |  |  |
| 2 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 6 |  |
|  |  | 2/6 |  |  |  |
| 3 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6 |  |
|  |  | 3/6 |  |  |  |
| 4 | ФЕР47-01-015-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | 10 шт. | 3 |  |
|  |  | 4/3 |  |  |  |
| 5 | ФЕР47-01-017-01 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м (берёза, дуб, клён) | 10 шт. | 3 |  |
|  |  | 5/3 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 - газонное ограждение |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 1,26 |  |
|  |  | 1/1,26 |  |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой 0,5 м - 250м | 10 шт. | 12,5 |  |
|  |  | 2/12,5 |  |  |  |
| 3 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 2,5 |  |
|  |  | 3/2,5 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 - ливневая канализация |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,018 |  |
|  |  | 1/0,018 |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,018 |  |
|  |  | 2/0,018 |  |  |  |
| 3 | ФЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0,0594 |  |
|  |  | 3/0,0594 |  |  |  |
| 4 | ФЕР23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах - 3шт. | 10 м3 | 0,14 |  |
|  |  | 4/0,14 |  |  |  |
| 5 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,3864 |  |
|  |  | 5/0,3864 |  |  |  |
| 6 | 05.1.01.09-0002 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм | м | 2,716 |  |
|  |  | 6/2,716 |  |  |  |
| 7 | 08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 9 |  |
|  |  | 7/3 + 13/6 |  |  |  |
| 8 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,15 |  |
|  |  | 8/0,15 |  |  |  |
| 9 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0,15 |  |
|  |  | 9/0,15 |  |  |  |
| 10 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт. | 6 |  |
|  |  | 10/6 |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0198 |  |
|  |  | 11/0,0198 |  |  |  |
| 12 | ФЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 6 |  |
|  |  | 12/6 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 - МАФ |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - качели - 2 шт. | 100 шт. | 0,08 |  |
|  |  | 1/0,08 |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качели - 2 шт. | 100 м3 | 0,00504 |  |
|  |  | 2/0,00504 |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качели - 2 шт. | т | 0,0064 |  |
|  |  | 3/0,0064 |  |  |  |
| 4 | 15.1.02.08-0038 | Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | 15.1.02.08-0035 | Качели односекционные, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с сиденьем из влагостойкой фанеры, 1700x1850x1781 мм | комплект | 1 |  |
|  |  | 5/1 |  |  |  |
| 6 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - качалка-балансир | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  | 6/0,01 |  |  |  |
| 7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качалка-балансир | 100 м3 | 0,00036 |  |
|  |  | 7/0,00036 |  |  |  |
| 8 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качалки-балансира | т | 0,0008 |  |
|  |  | 8/0,0008 |  |  |  |
| 9 | 15.1.02.07-0018 | Качалка-балансир: "Стандарт" (одиночная), размеры 3100x1000x900 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 9/1 |  |  |  |
| 10 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - Качалка на пружине | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  | 10/0,01 |  |  |  |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - Качалка на пружине | 100 м3 | 0,00063 |  |
|  |  | 11/0,00063 |  |  |  |
| 12 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качалки на пружине | т | 0,0008 |  |
|  |  | 12/0,0008 |  |  |  |
| 13 | 15.1.02.07-0033 | Качалка на пружине: | шт. | 1 |  |
|  |  | 13/1 |  |  |  |
| 14 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - карусель | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  | 14/0,04 |  |  |  |
| 15 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - карусель | 100 м3 | 0,00252 |  |
|  |  | 15/0,00252 |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления карусели | т | 0,0032 |  |
|  |  | 16/0,0032 |  |  |  |
| 17 | 15.1.02.06-0001 | Карусель: "Круг", размеры 2600х26000х1300 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 17/1 |  |  |  |
| 18 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - песочница - 1 шт. | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  | 18/0,04 |  |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - песочница | 100 м3 | 0,00096 |  |
|  |  | 19/0,00096 |  |  |  |
| 20 | 15.1.02.21-0028 | Песочница: размеры 2000х2000х300 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 20/1 |  |  |  |
| 21 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - Спортивный комплекс | 100 шт. | 0,14 |  |
|  |  | 21/0,14 |  |  |  |
| 22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - Спортивный комплекс | 100 м3 | 0,00882 |  |
|  |  | 22/0,00882 |  |  |  |
| 23 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления - Спортивный комплекс | т | 0,0112 |  |
|  |  | 23/0,0112 |  |  |  |
| 24 | 15.1.02.10-0003 | Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо; размеры 2900х2500х3200 мм | комплект | 1 |  |
|  |  | 24/1 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, бульвар Л. Голикова, дом № 6 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Парковки |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2. | 1000 м3 | 0,072 |  |
|  |  | 1/0,072 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, г. Чудово) | 1 т груза | 100,8 |  |
|  |  | 2/100,8 |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.20см. | 100 м3 | 0,32 |  |
|  |  | 3/0,32 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 20 см. | 100 м3 | 0,32 |  |
|  |  | 4/0,32 |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. | 100 м | 0,4 |  |
|  |  | 5/0,4 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 160 м2. | т | 0,096 |  |
|  |  | 6/0,048 + 8/0,048 |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 160 м2 | 100 т | 0,1152 |  |
|  |  | 7/0,1152 |  |  |  |
| 8 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,040936 |  |
|  |  | 9/0,040936 |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (т. 5 см) | 1000 м2 | 0,16 |  |
|  |  | 10/0,16 |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,32 |  |
|  |  | 11/0,32 |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2. | 1000 м3 | 0,0096 |  |
|  |  | 12/0,0096 |  |  |  |
| 12 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО, г. Чудово) | 1 т груза | 13,44 |  |
|  |  | 13/13,44 |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.20см. | 100 м3 | 0,096 |  |
|  |  | 14/0,096 |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т.20 см. | 100 м3 | 0,096 |  |
|  |  | 15/0,096 |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,2 |  |
|  |  | 16/0,2 |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 48 м2. | т | 0,0288 |  |
|  |  | 17/0,0144 + 19/0,0144 |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 48м2 | 100 т | 0,03456 |  |
|  |  | 18/0,03456 |  |  |  |
| 18 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д. Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8]. | маш.-ч | 0,012281 |  |
|  |  | 20/0,012281 |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5 см). | 1000 м2 | 0,048 |  |
|  |  | 21/0,048 |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01. | 1000 м2 | 0,096 |  |
|  |  | 22/0,096 |  |  |  |
| 21 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 ( 0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,012 |  |
|  |  | 23/0,012 |  |  |  |
| 22 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км (полигон ТКО г. Чудово) | 1 т груза | 16,8 |  |
|  |  | 24/16,8 |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.20см | 100 м3 | 0,12 |  |
|  |  | 25/0,12 |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 20 см . | 100 м3 | 0,12 |  |
|  |  | 26/0,12 |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,22 |  |
|  |  | 27/0,22 |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 60 м2. | т | 0,036 |  |
|  |  | 28/0,018 + 30/0,018 |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 60 м2 | 100 т | 0,0432 |  |
|  |  | 29/0,0432 |  |  |  |
| 28 | [91.08.02-001] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8]. | маш.-ч | 0,015351 |  |
|  |  | 31/0,015351 |  |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4см (толщ. 5 см). | 1000 м2 | 0,06 |  |
|  |  | 32/0,06 |  |  |  |
| 30 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,12 |  |
|  |  | 33/0,12 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 - газонное ограждение |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 1,51 |  |
|  |  | 1/1,51 |  |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой 0,5 м - 300м | 10 шт. | 15 |  |
|  |  | 2/15 |  |  |  |
| 3 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 3 |  |
|  |  | 3/3 |  |  |  |
| Дефектная ведомость |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 - (ливневая канализация) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,042 |  |
|  |  | 1/0,042 |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,042 |  |
|  |  | 2/0,042 |  |  |  |
| 3 | ФЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0,126 |  |
|  |  | 3/0,126 |  |  |  |
| 4 | ФЕР23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0,19 |  |
|  |  | 4/0,19 |  |  |  |
| 5 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,5244 |  |
|  |  | 5/0,5244 |  |  |  |
| 6 | 05.1.01.09-0002 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм | м | 3,686 |  |
|  |  | 6/3,686 |  |  |  |
| 7 | 08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 4 |  |
|  |  | 7/4 |  |  |  |
| 8 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,35 |  |
|  |  | 8/0,35 |  |  |  |
| 9 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0,35 |  |
|  |  | 9/0,35 |  |  |  |
| 10 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт. | 4 |  |
|  |  | 10/4 |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0462 |  |
|  |  | 11/0,0462 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 - снос деревьев -30шт. |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-34-04 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 140,7 |  |
|  |  | 1/140,7 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг01-01-01-008 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 98,49 |  |
|  |  | 2/98,49 |  |  |  |
| 3 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км | 1 т груза | 98,49 |  |
|  |  | 3/98,49 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 - система видеонаблюдения |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРм10-04-064-02 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа (коммутатор) | шт. | 1 |  |
|  |  | 1/1 |  |  |  |
| 2 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (Коннектор RJ45 кат.5е8Р8С) | шт. | 2 |  |
|  |  | 2/2 |  |  |  |
| 3 | ФЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт. | 4 |  |
|  |  | 3/4 |  |  |  |
| 4 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (на опоре) | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | ФЕРм11-04-026-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | шт. | 5 |  |
|  |  | 5/5 |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.01-0011 | F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной | 100 шт. | 0,05 |  |
|  |  | 6/0,05 |  |  |  |
| 7 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1,2 |  |
|  |  | 7/1,2 |  |  |  |
| 8 | 24.3.03.05-0032 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 150 |  |
|  |  | 8/120 + 18/30 |  |  |  |
| 9 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт. | 12 |  |
|  |  | 9/12 |  |  |  |
| 10 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,2 |  |
|  |  | 10/1,2 |  |  |  |
| 11 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,27 |  |
|  |  | 11/0,27 |  |  |  |
| 12 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки (м) | м | 202 |  |
|  |  | 12/147 + 16/25 + 20/30 |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-420-01 | Коробка ответвительная | 100 шт. | 0,05 |  |
|  |  | 13/0,05 |  |  |  |
| 14 | 20.5.02.06-0021 | Разветвительная коробка: 5-контактная коммутационная JB- 701 | 10 шт. | 0,5 |  |
|  |  | 14/0,5 |  |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,25 |  |
|  |  | 15/0,25 |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-303-07 | Трос продольно-несущий | км | 0,03 |  |
|  |  | 17/0,03 |  |  |  |
| 17 | 24.1.02.03-0001 | Хомуты силовые одноболтовые | шт. | 100 |  |
|  |  | 19/100 |  |  |  |
| 18 | 20.1.02.19-0012 | Трос | м | 30 |  |
|  |  | 21/30 |  |  |  |
| 19 | ФЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 1 |  |
|  |  | 22/1 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |
| 20 | цена поставщика | Видеокамера внутренняя | шт. | 4 |  |
|  |  | 23/4 |  |  |  |
| 21 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения уличной установки | шт. | 1 |  |
|  |  | 24/1 |  |  |  |
| 22 | 20.2.06.05-0013 | Кронштейн для установки IP видеокамеры | шт. | 1 |  |
|  |  | 25/1 |  |  |  |
| 23 | цена поставщика | Коммутатор D-Link DES-1008P+ | шт. | 1 |  |
|  |  | 26/1 |  |  |  |
| 24 | цена поставщика | Коннектор RJ45 кат.5е8Р8С | шт. | 2 |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 - ( площадка для сбора ТКО) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00408 |  |
|  |  | 1/0,00408 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км | 1 т груза | 5,712 |  |
|  |  | 2/5,712 |  |  |  |
| 3 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2,55 |  |
|  |  | 3/2,55 |  |  |  |
| 4 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,53 |  |
|  |  | 4/1,53 |  |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0255 |  |
|  |  | 5/0,0255 |  |  |  |
| 6 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт. | 0,12 |  |
|  |  | 6/0,12 |  |  |  |
| 7 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас) | т | 0,1 |  |
|  |  | 7/0,1 |  |  |  |
| 8 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка сеткой и стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,59 |  |
|  |  | 8/0,59 |  |  |  |
| 9 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,59 |  |
|  |  | 9/0,59 |  |  |  |
| 10 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,59 |  |
|  |  | 10/0,59 |  |  |  |
| 11 | ФЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  | 11/0,04 |  |  |  |
| 12 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 4 |  |
|  |  | 12/4 |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт. | 1 |  |
|  |  | 13/1 |  |  |  |
| 14 | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт. | 1 |  |
|  |  | 14/1 |  |  |  |
| 15 | цена поставщика | Ключ абонента домофонный | 10 шт. | 20 |  |
|  |  | 15/20 |  |  |  |
| 16 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 4 |  |
|  |  | 16/4 |  |  |  |
| 17 | 01.7.04.10-0011]при | кнопка отпирания | комплект | 4 |  |
|  |  | 17/4 |  |  |  |
| 18 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (мачта под СИП) | т | 0,00924 |  |
|  |  | 18/0,00924 |  |  |  |
| 19 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,1 |  |
|  |  | 19/0,1 |  |  |  |
| 20 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |
|  |  | 20/0,2 |  |  |  |
| 21 | 20.2.12.03-0011 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 20 |  |
|  |  | 21/20 |  |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
|  |  | 22/0,2 |  |  |  |
| 23 | 21.1.06.09-0092 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 | 1000 м | 0,02 |  |
|  |  | 23/0,02 |  |  |  |
| 24 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт. | 4 |  |
|  |  | 24/4 |  |  |  |
| 25 | 20.5.02.05-0001 | Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100x100x56 мм | шт. | 4 |  |
|  |  | 25/4 |  |  |  |

| Дефектная ведомость |
| --- |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 - МАФ |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - качели - 2 шт. | 100 шт. | 0,08 |  |
|  |  | 1/0,08 |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качели - 2 шт. | 100 м3 | 0,00504 |  |
|  |  | 2/0,00504 |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качели - 2 шт. | т | 0,0064 |  |
|  |  | 3/0,0064 |  |  |  |
| 4 | 15.1.02.08-0038 | Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | 15.1.02.08-0035 | Качели односекционные, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с сиденьем из влагостойкой фанеры, 1700x1850x1781 мм | комплект | 1 |  |
|  |  | 5/1 |  |  |  |
| 6 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - качалка-балансир | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  | 6/0,01 |  |  |  |
| 7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качалка-балансир | 100 м3 | 0,00036 |  |
|  |  | 7/0,00036 |  |  |  |
| 8 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качалки-балансира | т | 0,0008 |  |
|  |  | 8/0,0008 |  |  |  |
| 9 | 15.1.02.07-0018 | Качалка-балансир: "Стандарт" (одиночная), размеры 3100x1000x900 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 9/1 |  |  |  |
| 10 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - Качалка на пружине | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  | 10/0,01 |  |  |  |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - Качалка на пружине | 100 м3 | 0,00063 |  |
|  |  | 11/0,00063 |  |  |  |
| 12 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качалки на пружине | т | 0,0008 |  |
|  |  | 12/0,0008 |  |  |  |
| 13 | 15.1.02.07-0033 | Качалка на пружине: | шт. | 1 |  |
|  |  | 13/1 |  |  |  |
| 14 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - карусель | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  | 14/0,04 |  |  |  |
| 15 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - карусель | 100 м3 | 0,00252 |  |
|  |  | 15/0,00252 |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления карусели | т | 0,0032 |  |
|  |  | 16/0,0032 |  |  |  |
| 17 | 15.1.02.06-0001 | Карусель: "Круг", размеры 2600х26000х1300 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 17/1 |  |  |  |
| 18 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - песочница - 1 шт. | 100 шт. | 0,06 |  |
|  |  | 18/0,06 |  |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - песочница | 100 м3 | 0,00216 |  |
|  |  | 19/0,00216 |  |  |  |
| 20 | 15.1.02.21-0051 | Песочница | шт. | 1 |  |
|  |  | 20/1 |  |  |  |
| 21 | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - Спортивный комплекс | 100 шт. | 0,14 |  |
|  |  | 21/0,14 |  |  |  |
| 22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - Спортивный комплекс | 100 м3 | 0,00882 |  |
|  |  | 22/0,00882 |  |  |  |
| 23 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления - Спортивный комплекс | т | 0,0112 |  |
|  |  | 23/0,0112 |  |  |  |
| 24 | 15.1.02.10-0003 | Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо; размеры 2900х2500х3200 мм | комплект | 1 |  |
|  |  | 24/1 |  |  |  |
| Дефектная ведомость |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, пр. Мира, дом № 25 корп. 1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | №1 Искусственная дорожная неровность |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | м2 | 3 |  |
|  |  | 1/3 |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор ООО «Доверительное управление многоквартирным домом»: ___________ И.Б. Красильников

Подрядчик: ___________________________

Контролирующая организация:  _____________________________