### Приложение № 1

Техническое задание № 2

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (устройство детской площадки) многоквартирного дома № 61, к.1 по ул. Б. Московская

1. Наименование работ: Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки) многоквартирного дома № 61, к.1 по ул. Б. Московская

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;  СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 01 октября 2019 г.

Дефектная ведомость                                                                                                                                                        по благоустройству дворовой территории (устройство детской площадки)                      многоквартирного дома № 61, к.1 по ул. Б. Московская

| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,064 |  |
|  |  | 1/0,064 |  |  |  |
| 2 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 7,68 |  |
|  |  | 2/7,68 |  |  |  |
| 3 | ТССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 7,68 |  |
|  |  | 3/7,68 |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,064 |  |
|  |  | 4/0,064 |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.10см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1 |  |
|  |  | 5/0,1 |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (10см) | 1000 м2 покрытия | 0,1 |  |
|  |  | 6/0,1 |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 покрытия | -1 |  |
|  |  | 7/-1 |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических газонных ограждений | 100 м | 0,555 |  |
|  |  | 1/0,555 |  |  |  |
| 9 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
|  |  | 2/0,3 |  |  |  |
| 10 | ТЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,12 |  |
|  |  | 1/0,12 |  |  |  |
| 11 | ТЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м | 10 панелей | 2,4 |  |
|  |  | 2/2,4 |  |  |  |
| 12 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
|  |  | 3/0,17 |  |  |  |
| 13 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
|  |  | 4/0,17 |  |  |  |
| 14 | ТЕР09-08-001-01 | Установка баскетбольной стойки с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  | 1/0,01 |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,016 |  |
|  |  | 1/0,016 |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 под ворота | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
|  |  | 2/0,003 |  |  |  |
| 17 | ТЕР06-01-001-01 | Бетонирование стенки-турника | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |
|  |  | 3/0,003 |  |  |  |
| 18 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж конструкций малых архитектурных форм , с закладными (прим.) стенки-турника | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  | 4/0,04 |  |  |  |
| 19 | цена поставщика | Стенка-турник | к-т | 1 |  |
|  |  | 5/1 |  |  |  |

| Условия производства работ: МДС 81-35.2004 прил.1 т.3 к=1,1 благоустройство в застроенной части |
| --- |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,8 |  |
|  |  | 1/1,8 |  |  |  |
| 2 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 18 |  |
|  |  | 2/18 |  |  |  |
| 3 | ТССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км |  | 18 |  |
|  |  | 3/18 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 2,078 |  |
|  |  | 4/2,078 |  |  |  |
| 5 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | т | 205,722 |  |
|  |  | 5/205,722 |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |  |
|  |  | 6/0,02 |  |  |  |
| 7 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км - грунт | т | 28 |  |
|  |  | 7/28 |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.20см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 |  |
|  |  | 8/0,08 |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.20см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 |  |
|  |  | 9/0,08 |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.30.15 | 100 м бортового камня | 1,87 |  |
|  |  | 10/1,87 |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1- растительная земля | 100 м3 грунта | 0,0374 |  |
|  |  | 11/0,0374 |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) 0,0003*2=0,0006т/м2 на 2 слоя | 1 т | 1,2708 |  |
|  |  | 12/1,2708 |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II толщ.4см | 100 т смеси | 2,03328 |  |
|  |  | 13/2,03328 |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см) | 1000 м2 покрытия | 2,118 |  |
|  |  | 14/2,118 |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему | 1000 м2 покрытия | 4,236 |  |
|  |  | 15/4,236 |  |  |  |
| 16 | ТЕРр68-36-01 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков | 1 м2 разобранной поверхности | 11 |  |
|  |  | 16/11 |  |  |  |
| 17 | ТЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 1 колодец | 11 |  |
|  |  | 17/11 |  |  |  |
| 18 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании - тротуарных | 100 м | 0,74 |  |
|  |  | 1/0,74 |  |  |  |
| 19 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т борт.камней | т | 2,812 |  |
|  |  | 2/2,812 |  |  |  |
| 20 | ТССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км борт.камней |  | 2,812 |  |
|  |  | 3/2,812 |  |  |  |
| 21 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,4 |  |
|  |  | 4/0,4 |  |  |  |
| 22 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 20,61 |  |
|  |  | 5/20,61 |  |  |  |
| 23 | ТССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км мусор | т | 20,61 |  |
|  |  | 6/20,61 |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,8 |  |
|  |  | 7/0,8 |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4 |  |
|  |  | 8/0,4 |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) | 1 т | 0,12 |  |
|  |  | 9/0,12 |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,288 |  |
|  |  | 10/0,288 |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,4 |  |
|  |  | 11/0,4 |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8 | 100 м бортового камня | 2,325 |  |
|  |  | 12/2,325 |  |  |  |
|  |  | Возврат материалов: Лом асфальтобетона 205,722 тн*76,92*7,63*1,2=144885,79 руб. |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

# Заказчик:  Управляющий ТСЖ «Наш дом Б. Московская 61 к.1» ______________ Щербинин И.Ю.

# Подрядчик: ___________________________

# Контролирующая организация:

# Директор МКУ «Городское хозяйство»_______________________ Спирков В.А.